# TULEŠICE

# ODŮVODNĚNÍ

# ÚZEMNÍHO PLÁNU

# Textová část

2008

Obsah:

## Odůvodnění územního plánu

- Textová část

  - Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

  - Údaje o splnění zadání, údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu (v případě zpracování konceptu)

  - Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

  - Umístění ploch a řešení Veřejné infrastruktury

d 1.  Dopravní infrastruktura

d 2.  Technická infrastruktura

  - Koncepce uspořádání krajiny

e 1. ÚSES a kostra ekologické stability

e 2. Rekreace

  - Výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,  respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí a zdůvodnění (pokud stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno)

  - Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

- Grafická část

| seznam výkresů grafické části | měřítko |
| --- | --- |
| a. KOORDINAČNÍ VÝKRES | 1: 5 000 |
| b. ŠIRŠÍ VZTAHY |  |
| c. ZÁBOR ZPF A PUPFL | 1: 5 000 |

Odůvodnění územního plánu – textová část

- Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a1. Soulad s politikou územního rozvoje a dokumentací vydanou krajem

Z Politiky územního rozvoje České republiky vydané vládou České republiky usnesením č. 561 ze dne 17.5.2006 nevyplývají pro řešené území žádné požadavky.

Pro předmětné území není v současné době platná žádná územně plánovací dokumentace vydaná krajem. Ze schváleného ÚP VÚC okresu Znojmo (1989) i konceptu následně pořizovaného ÚP VÚC okresu Znojmo (2000) nevyplývají pro řešení ÚPO Tulešice žádné požadavky.

Z širších územních vztahů nevyplývají žádné skutečnosti, které by měly dopad na zpracování územního plánu. Zastavitelné plochy leží převážně na okraji zastavěného území v přímé vazbě na jádro obce. Navržené uměny v území jsou svým charakterem místního významu, z hlediska širších vztahů a využívání území nevyžadují koordinaci s jinými záměry.

a.2. Širší vztahy

a.2.1. Postavení obce v systému osídlení

Tulešice leží v severní části znojemského okresu, 8 km západně od Moravského Krumlova v nadmořské  výšce 304 m.

Území obce má venkovský charakter. Obec má význam jako lokální středisko v sídelní struktuře území, jedná se o venkovské sídlo s funkcí bydlení a základní občanskou vybaveností, která slouží i pro nejbližší okolní sídla (pošta).

Funkci vyšší územní  jednotky vzhledem k řešenému území zastávají Vémyslice,  Moravský Krumlov, případně Znojmo. Spádové tendence jsou orientovány částečně také na město Ivančice a Brno.

kraj:			CZ 062	Jihomoravský

okres:			CZ 0627 	Znojmo

úřad obce s rozšířenou působností:	6212 		Moravský Krumlov

pověřený úřad:			062122	Moravský Krumlov

stavební úřad:			620703	Moravský Krumlov

matriční úřad:			09652  	Vémyslice

finanční úřad:			3484    	Moravský Krumlov

fara a hřbitov:						Horní Dubňany

a.2.2. Širší dopravní vztahy

Obec Tulešice dopravně spáduje především k blízkému lokálnímu centru Moravskému Krumlovu (asi 9 km po silnicích III. tříd) s dalším napojením na Ivančice, Brno a dálnici D1. Dostupnost okresního města Znojma ( vzdáleného asi 35 km s možností použití několika tras - silnice II/398, II/399 a II/414) je poněkud obtížná. Spojení směrem na Pohořelice a Mikulov zajišťuje silnice II/396.

Svým významem je v dopravních vztazích naprosto převažující silniční  doprava jak v osobní individuální a hromadné dopravě, tak  v dopravě nákladní. Katastrem obce neprochází železnice, nejbližší železniční stanice je v Moravském Krumlově na trati č. 244 Brno - Hrušovany nad Jevišovkou.

a.2.3. Širší vztahy technické infrastruktury

Zásobení vodou - hlavním zdrojem surové vody vodovodu je nádrž Vranov, odkud je přes ÚV Štítary přivaděčem Vranov – Moravské Budějovice – Dukovany a skupinovým vodovodem Třebíč plněn vodojem Rešice (2x 250 m3, max.hl. 355,00 m.n.m.). Z tohoto vodojemu je zásobovacím řadem DN 150 gravitačně zásobena rozvodná síť v obci.

Majitel vodovodu: obec Tulešice

Provozovatel: VAS a.s. Brno – divize Třebíč.

Odkanalizování – veřejná kanalizační síť v obce je vybavena vlastní ČOV, jiné napojené obce nejsou, alternativou je napojení odpadních vod z obce Čermákovice. Provozovatel: VAS a.s. Brno – divize Třebíč.

Zásobení elektrickou energií - elektrická energie pro obec Tulešice je zajišťována ze  systému 22 kV přes distribuční trafostanice 22/0.4 kV :

Název	druh	kapacita	vlastník

obec                                  zděná věžová 	400 kVA       	250 kVA

za kostelem	betonová        	400 kVA	160 kVA

Rozvody NN jsou převážně venkovní, s přenosovou  schopností pro stávající odběry.

Další rozvoj energetických zařízení bude záviset na  rozvoji obce.Stávající zařízení el. distribuční sítě jsou zakreslen a v grafické části ÚP včetně příslušných ochranných pásem.

Zásobení plynem - Obec je zásobována zemním plynem z VTL plynovodu DN 150 Vémyslice – Tulešice - Rešice, který prochází severně od zastavěného území obce pomocí VTL plynovodního přivaděče PE DN 90 a STL regulační stanice u silnice II/392. Plynovodní přivaděč v prodloužení slouží pro zásobení dalších obcí (Čermákovice). Kapacita zdroje - regulační stanice v Tulešicích je výhledově postačující.

a.2.4. Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních ekosystémů

Řešené území (k.ú. Tulešice) se nachází v severozápadní části okresu Znojmo, v blízkosti hranice s okresem Třebíč. Jeho rozloha činí 729,3 ha.

Katastr je tvořen dvěma zcela odlišnými částmi. Jižní část je členitá, má pestrý reliéf a je zalesněná. Hranici tvoří řeka Rokytná. Převažujícím funkčním využitím je lesnictví a také rekreace, protože toto území je zahrnuto do Přírodního parku Rokytná. Je zde také evropsky významná lokalita ze soustavy NATURA.

Severní část je charakteristická plochým reliéfem, dominují slabě zvlněné plošiny. Převažujícím funkčním využitím je zemědělství, ostatní funkce jsou zastoupeny málo (obytná, dopravní) až nepatrně (průmyslová výroba, rekreace). Na katastru je areál živočišné výroby. Řešené území se nalézá na 2 mapových listech základní mapy 1:10 000, a to 24-33-23 a 24-33-24.

Nadregionální a regionální územní systém ekologické stability

Řešeným územím prochází dle ÚTP NR-R ÚSES ČR regionální biokoridor RK 1483, nadregionální biokoridor K 139/T a do něho je vložené regionální biocentrum RBC 222 Koválov. Tyto prvky byly vymezeny v plánu ÚSES z roku 2000, řešení bylo revidováno v roce 2008 (viz samostatně přiložená textová část plánu ÚSES). Všechny tyto skladebné části jsou situovány převážně na kvalitní lesní porosty údolního zářezu Rokytné.

Regionální biokoridor RK 1483 je rozčleněn lokálními biocentry na dva úseky. Biocentrum LBC 3 Alinkov je součástí řešeného území, ale druhé vložené LBC je na k.ú. Horní Kounice. RK 1483 je určen pro migraci mezofilní hájové bioty. Je to lesní biokoridor zahrnující svahy údolí a také nivu Rokytné. Vymezení biokoridoru nebylo v roce 2008 měněno, ale pouze byl upřesněn jeden úsek v prostoru bývalého lomu.

Problematickým úsekem RBK 1483/1 je část u bývalého lomu v Tulešicích. Nivní část biokoridoru je zčásti zastavěna a zčásti devastována skládkami dřeva. Současné funkční využití území je zde v rozporu s funkcí biokoridoru, kde je prioritní ochrana přírody a krajiny. Součástí biokoridoru jsou také skalnaté svahy bývalého lomu a jezírko. Pro územní plán bylo v roce 2008 zpracováno upřesnění RBK 1483/1 tak, aby bylo možné rekreační využití části lomu.

Regionální biocentrum 222 Koválov je kombinované a vložené do osy NRBK K 139. Reprezentuje dva typy biochor, a proto jeho rozloha přesahuje minimální prostorové parametry. Biocentrum pokračuje i za hranicí katastrálního území. Jedná se o lesní a plně funkční RBC vymezené na území přírodního parku.

Všechny skladebné části regionální ÚSES jsou existující, vymezené, relativně velmi kvalitní a není pro ně potřebný zábor zemědělského půdního fondu.

Osa nadregionálního biokoridoru K 139 je určena pro migraci teplomilné bioty a je vloženými biocentry  rozčleněna na tři úseky. První dva úseky jsou vymezeny v údolním zářezu Rokytné na skalnatých svazích, třetí úsek je situován na travnatá lada s dřevinami a je pouze částečně funkční. Také tato osa NRBK K 139 a vložené RBC 222 Koválov byly prověřeny při terénním šetření v roce 2008.

- Údaje o splnění zadání, údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu (v případě zpracování konceptu).

Dokumentace byla zpracována v souladu s požadavky zastupitelstva, zástupců samosprávy obce a schváleným zadáním pro zpracování územního plánu.

- Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území.

c.1. Východiska řešení

Přírodní podmínky a krajinný ráz

Obec Tulešice se nachází v oblasti Moravskokrumlovska u severozápadní hranice Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Pahorkatinný reliéf po obou stranách hranice tvoří rozsáhlou oblast, které je členěna hlubokými zářezy řek Jihlavy, Oslavy a Rokytné. Vlastní území obce bylo dle krajinného rázu rozděleno na část polně s lesní krajinou erodovaných plošin 2. vegetačního stupně s málo zachovaným krajinným rázem, polní krajinu plošin na spraších s poškozeným krajinným rázem a lesní krajinu výrazných údolí s výjimečně zachovalým krajinným rázem. Pestrá lesní krajina údolí Rokytné se skalními útvary, dynamickým terénem a mlýny je mimořádnou a jedinečnou přírodní dominantou a nejvýznamnější hodnotou na území obce nadmístního významu. Z toho důvodu klade řešení územního plánu vysoký důraz na ochranu přírodního prostředí a navrhuje v navazujícím zemědělsky obhospodařovaném území opatření k posílení ekologické stability. Jedná se o zvyšování podílu ekostabilizujících prvků (trvalé travní porosty, prvky ÚSES, interakční prvky, protierozní a revitalizační opatření apod.). Nižší prostupnost  krajiny je zlepšována návrhem obnovy polních cest. Zásadní řešení přinesou až komplexní pozemkové úpravy, které doporučujeme provést v blízkém termínu.

Nevhodné využití lomu v údolí Rokytné pro skládkování dřeva, které je rizikem pro ochranu přírody (potenciální skládkování odpadů a další devastace) je nahrazeno po dohodě s řešitelem ÚSES novým cílovým využitím (II. etapa) dna lomu pro občanskou vybavenost. Jsou doporučeny aktivity nadmístního významu zejména v oblasti vzdělávání, činnosti spolků a organizací, spojené s ochranou životního prostředí, a infrastruktura cestovního ruchu. Do doby nového využití (I.etapa) je stanoven způsob využití plochy lomu jako plochy krajinné zeleně! z toho plyne požadavek mimo jiné odstranit skládky a zabezpečit plochy proti poškozování.

Rozvojové předpoklady obce

Obec si zachovává uvnitř zastavěného území typický venkovský charakter, má význam jako lokální středisko v sídelní struktuře území, jedná se o venkovské sídlo s funkcí bydlení a základní občanskou vybaveností, která slouží i pro nejbližší okolní sídla (pošta). Dle SLDB 2001 (Sčítání lidu, domů a bytů) zde žilo 207 obyvatel  a v obci bylo 96 domů, z toho 72 obydlených (69 RD, 2 bytové domy, celkem 75 obydlených bytů). počet obyvatel je v posledních dvou desetiletích stabilizován (viz přílohy – Historický lexikon). Na území obce se nacházejí výrazné dominanty:

- kulturní – památkově chráněný areál zámku a zámeckého parku

- přírodní – údolí řeky Rokytné (PP Rokytná, NATURA 2000 – lokalita CZ0623819 řeka Rokytná)

Podmínky rozvoje obce z hlediska pozice v sídelní struktuře lze považovat za znevýhodněnou. Dostupnost obce je ve vztahu k vyšším centrům okresu (Moravský Krumlov, Znojmo), rozvojovým a dopravním osám je ztížená a představuje riziko rozvoje. Umisťování investic negativně ovlivňuje i krajinná dominanta JEDU (6 km od vlastní obce). Z toho důvodu je kladem v příštím období důraz na zlepšování podmínek pro bydlení, vytváření předpokladů pro stabilizaci obyvatelstva a regeneraci bytového fondu. Navržené nové zastavitelné plochy jsou určeny výhradně pro bydlení a pokrytí potřeb převážně vlastních obyvatel obce. Ekonomické aktivity je možné lokalizovat do přestavbových ploch v areálu bývalého ZD. V centru obce se nachází památkově chráněný areál barokního zámku se zámeckým parkem. Po přemístění ústavu sociální péče, který zde sídlil, zůstává komplex několik let nevyužit. Potřeba rekonstrukce a znevýhodnění lokalizací způsobuje situaci, která je rovněž výrazným rozvojovým rizikem obce. V řešení územního plánu navrhujeme využití pro občanské vybavení (nadmístní), které umožňuje získání potřebných finančních prostředků i z veřejných zdrojů (dotace EU apod.). Jiné využití dle záměrů soukromého majitele není v souladu s požadavky památkové ochrany není vyloučeno.

Základním předpokladem udržitelného rozvoje je zajistit regeneraci sídelní struktury, přístup k infrastruktuře a informacím, rozumná a prozíravá ochrana přírodního, kulturního dědictví. Vzhledem k tomu, že obec je v mnoha ohledech odkázána na vnější zdroje, hraje významnou roli v rozvoji obce vztah mezi společenským subsystémem (politické nástroje, Program rozvoje kraje apod.) a územním subsystémem (prostředí a prostorové podmínky, územní plán).

c.2. Varianty z hlediska dynamiky rozvoje území

- Aktivní – zlepšení současného stavu

Obec uspěje v konkurenci ostatních sídel a využije šance rozvoje, které se otevřou :

  - zajistí finanční prostředky (dotace) a realizuje vlastní rozvojové projekty

  - podpoří podnikání a rozvojové záměry ostatních subjektů na svém území, zdaří se odstranit klíčová rizika (rozvoj podnikáni,  rekonstrukci a oživení zámeckého areálu)

  - připraví plochy pro novou výstavbu rodinných domků

  - bude podporovat rekonstrukce stávajícího bytového fondu

  - bude stimulovat kulturní aktivity obyvatel, zejména mládeže a dětí

  - stane se zajímavým místem pro turistické aktivity (řeka Rokytná a další)

- Konzervativní – zachování současného stavu

Vlivem objektivních nebo subjektivních příčin se nezdaří realizovat aktivní scénář. Obec se bude rozvíjet omezeným tempem, které postačí pouze k zachování její pozice v systému osídlení.

  - obec bude postupnými kroky zlepšovat své vybavení

  - některé objekty v obci budou chátrat a bude nebezpečí jejich nežádoucího využití

  - bude stagnovat degradovaná sociální struktura obce (nedostatek obyvatel s vyšším vzděláním, vyšší věkový průměr – 43,3 roků)

- Stagnační

V případě shody mnoha negativných objektivních i subjektivních příčin hrozí scénář zhoršování současného stavu. Za předpokladu rozvoje okolních obcí může ke zhoršování pozice obce v osídlení může dojít i tehdy, pokud by pouze přetrvával současný stav.

  - dojde k dalšímu odlivu ekonomicky aktivních obyvatel

  - rozpadu sociální struktury obce

  - důsledkem je silné chátrání stavebního fondu

  - nekontrolované využití opuštěných zchátralých objektů

Cílem rozvoje obce pro nejbližší období je zkvalitnění podmínek pro bydlení a zmírňování vlivů rozvojových rizik. Územní plán vytváří územní předpoklady pro aktivní variantu. Další případné požadavky v případě jeho realizace a modifikace záměrů bude třeba řešit změnami ÚP.

c.3. Varianty umístění plošného rozvoje

Plochy vhodné z technického hlediska pro novou výstavbu se vyskytují, s výjimkou skalnatého zářezu podél silnice na Čermákovice, téměř po celém obvodu zastavěného území obce. Ve všech případech jsou ve střetu se zájmy ochrany ZPF (I. a II. třída ochrany). Jižní část zastavěného území leží v území přírodního parku Rokytná. Plochy v přímé návaznosti na zámecký areál a park nejsou vhodné k výstavbě s ohledem na možné poškození kulturního a historického kontextu, plochy nad parkem u potoka jsou navíc vlhké a ohrožené extravilánovými vodami.

Jako nejvýhodnější řešení byla vyhodnocena lokalizace větší části zastavitelných ploch na severovýchodním okraji zastavěného území obce, na jižním okraji se jedná o zástavbu otevřené proluky mezi stávajícími rodinnými domy. Vymezené rezervy kompletují informaci o směrech dalšího rozvoje a složí pro přípravu a dimenzování technické infrastruktury.

d.  Umístění ploch a řešení Veřejné infrastruktury

d 1. Dopravní infrastruktura

Východiska řešení

##### Současný stav silniční sítě

Katastrálním územím obce Tulešice prochází silnice:

II/392		V. Meziříčí - Kralice - Tulešice

II/396		Rouchovany- Branišovice - Nová Ves

III/39914	Tavíkovice - Hor. Kounice - Tulešice

III/39221	Tulešice - Dolní Dubňany (pouze okrajem katastru)

které jsou zařazeny v ostatní silniční síti.

Mimo zastavěné území činí šířka zpevněné části vozovky u silnic II/392 a II/396 6,5 m a je tvořena starším, poměrně kvalitním asfaltovým betonem.

Průtah obcí  silnice II/396 je na většině délky stavebně odlišen v kategorii MO 8/50, i když prostorové uspořádání okolní zástavby umožňuje spojité úpravy v celé délce.

Silnice III/39914 má v obci i  mimo zastavené území konstrukci z penetračního makadamu šířky 5,0 - 5,5 m. Její šířkové a směrové uspořádání je nevyhovující. Naléhavost řešení dopravních závad (viz návrhová část ÚP) bude záviset na tendencích intenzity dopravy na předmětné komunikaci, v současnosti ve většině případů vyhoví regulace dopravy dopravním značením.  Existující dopravní závady jsou navrženy řešit Dopravní závady jsou vymezeny

Sčítání dopravy

V rámci celostátního sčítání dopravy na silniční síti v roce 2005 bylo na silnici II/396 provedeno sčítání na sčítacím úseku č. 6-3600( S = 1625, T = 385 voz/24 hod.), na sčítacím úseku č. 6-3606 ( S = 553, T = 192 voz/24 hod.) a na II/392 na sčítacím úseku č. 6-4009 ( S = 586, T = 240 voz/24 hod.). Při posuzování hlukové hladiny v obci byly takto získané hodnoty použity.

Požadavky na výhledové řešení silniční sítě

Ve výhledovém řešení silniční sítě se v katastru obce dle ústního vyjádření příslušných  správních orgánů neočekávají výraznější změny již stabilizované stávající silniční sítě s výjimkou odstranění existujících  dopravních závad a průběžné úpravě komunikací v třídách,  požadovaných ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, případně  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

Kategorizace silnic

Dle kategorizace silniční sítě dle zásad ČSN 73 6101  "Projektování silnic a dálnic" se předpokládají postupné úpravy silnice II/392 a II/396 mimo zastavěné území v kategorii S 7,5/60, u silnic III. tříd potom S 7,5/60 (50).

V zastavěné části obce byly v souladu s požadavky ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ zařazeny silniční průtahy II/392, II/396 i III/39914 ve funkční skupině C (obslužná), které odpovídá typ MO2 10/7,5/50, výjimečně MO2 10/6,5/30. Požadovaný stav není na většině průtahu dosažen. Konkrétní závady jsou označeny (DZ 2,3 a 4).

Ochranné pásmo u silnic II. a  III. třídy činí 15 m od osy včetně průtahů  silnice zastavěným územím (Silniční zákon 13/97 Sb.)

Rozhledové pole u silnic mimo zástavbu činí 100 a 55 metrů, v zástavbě bylo v souladu s ČSN 73 6110 voleno 35 m (pro silnice) a 25 m (pro MK) - délky rozhledu pro zastavení.

Síť místních komunikací

Většinu MK v obci lze zařadit do funkční skupiny D1 - zklidněné se smíšeným provozem. Kromě průtahu silnic je jako obslužná - funkční skupina C zařazena ještě ulice s návazností na polní cestu.

U zklidněných MK je nevyhovující jak šířkové uspořádání ( šířka pod 3,5 m je označena jako DZ 6) tak technický stav konstrukce vozovky, kterou většinou  tvoří porušený penetrační makadam. Úpravy konstrukce vozovky jsou možné ( v závislosti na finančních možnostech), šířkové jsou ve značné míře limitovány okolní zástavbou.

Doprava v klidu

S ohledem na malou kapacitu většiny objektů občanské vybavenosti  v obci je výpočet dle ČSN 73 6110 problematický, parkovací  plochy je nutno navrhovat spíše podle potřeb jednotlivých  objektů.

Výpočet koeficientu pro přepočet počtu potřebných stání pro obec - informativní

| stupeň automobilizace | velikost sídel. útvaru (počet obyvatel) | poloha objektu | dělba dopravní práce | výsledný koeficient |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | do 20 000 | vyšší vybavenost | 30:70 |  |
| 1,2 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 0,46= 0,5 |

Současný a požadovaný stav parkovišť je zachycený v následující tabulce (1)

| druh objektu | účel.jed./1stání | potřeba stání redukovaná | skutečný stav |
| --- | --- | --- | --- |
| hostinec | 5 míst | 5 | vyznačit na návsi * |
| OÚ | 30 m2 | 1 | vyznačit na návsi * |
| pošta | 30 m2 | 1 | vyznačit na návsi * |
| obchod Smíšené zboží | 20 m2 | 2 | 5 |
| hřiště, sportoviště | 10 návštěvníků | 3 | pěší přístup - vyznačit na návsi * |
| zem. družstvo | 7 zaměstnanců | 3 | v objektu |
| pila | 7 zaměstnanců | 3 | v objektu |
| autoservis Pokorný | 7 zaměstnanců | 1 | v objektu |

* - sdílené odstavné plochy

Veřejná hromadná doprava osob

Hromadná doprava osob v oblasti je zajišťována autobusovou dopravou.

- Autobusová doprava:

V katastru obce se nachází tři zastávky HD (Tulešice: křižovatka, zámek, Oulehlův mlýn)

Docházkové vzdálenosti pro část obyvatel východní části přesahují doporučenou hodnotu (500 m chůze).

- Železniční doprava:

Katastrem obce neprochází železnice, nejbližší železniční stanice je v Moravském Krumlově na trati č. 244 Brno - Hrušovany nad Jevišovkou.

Účelová doprava

Účelové komunikace v katastru slouží především zemědělskému, částečně lesnímu hospodářství. Objekty ZD jsou umístěny na okraji obce v místě křižovatek II/392 a II/396. Pro obsluhu pozemků ve východní části katastru je nutné projet větší částí obce.

K  dopravní obsluze přilehlých polí slouží polní cesty, napojené na silniční síť. Tyto cesty jsou pouze lehce zpevněné štěrkem bez výraznějšího odvodnění, jejich šířka se pohybuje okolo 3 m. Jejich další rozvoj a úprava dopravně - technických parametrů ( šířkové úpravy, zesílení konstrukce, řádné odvodnění) je závislé na jejich dalším využití.

Příjezd ke mlýnu s pilou (od silnice III/39914) je umožněn krátkou ÚK, která je v úseku u silnice zpevněná betonovými panely.

Pěší a cyklistická doprava

- Pěší trasy

V obci jsou vybudovány přilehlé chodníky (pouze jednostranné) v rámci úpravy průtahu II/396 a ve dvou navazujících MK. Předčasné ukončení chodníku je hodnoceno jako DZ.

V centrální části obce je samostatná stezka pro pěší, navazující na vybudované chodníky.

Samostatné chodníky /pěší stezky  se vyskytují v oblasti zámeckého parku.

U MK ve funkční skupině D 1 chodníky nejsou, což vzhledem k jejich zařazení jako zklidněné nelze považovat za závadu.

Katastrem obce vede značená turistická cesta (žlutá) je vedena údolím Rokytné s odbočkou k zámku.

- Cyklistická doprava

Intenzity cyklistické dopravy odpovídají okolnímu terénu, s ohledem na nižší zátěže motorové  dopravy v řešeném území je možno ji vést společně s touto  dopravou po silnicích třetích tříd , místních a  především účelových komunikacích. Doporučená cyklotrasa KČT je vedena z Tavíkovic (III/39914) přes Tulešice směrem k M. Krumlovu (II/396).

Vliv dopravy na životní prostředí

Hladina hluku z dopravy ve venkovním prostoru je stanovena  výpočtem podél průtahu silnic II/396 a II/392  zastavěnou části obce v průměrné  vzdálenosti 15 m od osy komunikace a výšce 1,5m nad terénem..

Nejvyšší přípustné hladiny hluku z dopravy ve venkovním prostoru  jsou stanoveny ve smyslu Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 ze dne ze dne 1.6.2006. Podle tohoto předpisu  je nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru pro účely územního plánování stanovena v hodnotě L Aeq,T = 50 dB. Po započtení korekcí dle přílohy č. 3 A, odstavec č.3 je v okolí průtahu silnic II/396 a II/392, které jsou zařazeny jako hlavní pozemní komunikace nejvyšší přípustná 24 hodinová dlouhodobá ekvivalentní hladina L dvn rovna 60 dB, noční dlouhodobá ekvivalentní hladina Ln potom 50 dB - vypočtené hodnoty  jsou uvedeny v následující tabulce.

| označení silnice | Lden - dB(A) 2005 | Lnoc - dB(A) 2005 |
| --- | --- | --- |
| II/396 - východ | 60,97 | 48,28 |
| II/396 - západ | 56,45 | 43,57 |
| II/392 | 56,54 | 43,85 |

Pro silnici II/396 ( východní část obce) byla  informativně stanovena izofona 60/50 dB pro rok 2005 a ve výhledu roku 2025. Žádná z izofon nepřesahuje ochranné silniční pásmo 15 m. Výpočet hladin hluku je proveden dle novelizované metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy, zpracované Ing. Kozákem, CSc. a RNDr. Liberkem - Praha 1995 a je přílohou této zprávy. Přesnější stanovení hlukové hladiny v obci je nutno ověřit  podrobnějším rozborem a hlukovou studií.

Varianty vedení koridorů dopravní infrastruktury

Vyhodnocení variant vedení cyklotrasy Tulešice – Dolní Dubňany (Dobřínsko, Moravský Krumlov):

Současný stav: Parcely zemědělské půdy, členěné cestami, vedenými v mapách KN, byly při hospodaření sloučeny do jednoho půdního bloku o rozloze cca 40 ha. Ekologická stabilita této části katastru obce je mimořádně nízká, v krajině se projevuje deficit rozptýlené zeleně. Uvnitř bloku půdy je nepřístupná nemovitá kulturní památka – kamenný kříž.

Účel komunikace: Vybudování alternativní cyklotrasy, umožňující  přímější napojení obce směrem na atraktivní turistický cíl, město Moravský Krumlov, propojení paralelních cyklistických tras 5006 (Dobšice-Tulešice-Jevišovice, 90 km) a 404 (Moravský Krumlov-Dolní Dubňany-Rajhradice, 31 km), zpřístupnění památkově chráněného objektu (kamenný kříž) v polní trati U kamenného kříže, zvýšení ekologické stability území.

#### Varianty řešení:

Varianta 1 - výhradně po stávajících existujících účelových komunikacích - technologicky výhodné podmínky pro hospodaření zůstávají zachovány, ekologická stabilita nízká, kulturní památka nepřístupná, řešení neodpovídá zásadám udržitelného rozvoje.

Varianta 2 - po stávajících existujících ÚK, obnovených ÚK dle KN a vloženým obnoveným úsekem v historické trase dle PK - přijatelné omezení při hospodaření na zemědělské půdě, zvýšení ekologické stability území, památka zpřístupněna veřejnosti, lepší obsluha parcel vydaných vlastníkům dle PK, řešení lépe odpovídá zásadám udržitelného rozvoje.

Řešení 2. bylo vyhodnoceno jako výhodnější z hledisek územních a zásad udržitelného rozvoje a zařazeno do ÚPD.

Pozn. Vzhledem k tomu, že spojený blok přechází i na k.ú. Dolní Dubňany, bude třeba při konkrétní realizaci varianty 2 dohodnout napojení na obnovenou cestní síť i na tomto sousedním katastru.

d 2. technická infrastruktura

D 2.1.  zásobování vodou

Současný stav zásobení vodou

V obci je vybudován veřejný vodovod, který byl zkolaudován v roce 2000, zkušební provoz probíhal do konce ledna 2001. Zásobovací a rozvodná vodovodní síť je součástí skupinového vodovodu, vedeného z VDJ Rešice a napojeného na přivaděč Dukovany – Moravský Krumlov. Zásobovací řad, který je veden podél státní silnice od Horních Dubňan je proveden z trub PVC 150 mm, rozvodná vodovodní síť je PVC 100 a 80 mm. Max. hladina akumulace ve VDJ Rešice je na kótě 355,00 kóty spotřebiště 318,00 až 272,00 m n.m.  Kromě zabezpečení dodávky pitné vody pro obyvatelstvo zajišťuje vodovod s akumulací ve vodojemu i dodávku požární vody – na řadech jsou osazeny podzemní hydranty. Kontinuální zdravotní zabezpečení vody je prováděno ve vodojemu Dukovany, v havarijních situacích je možnost dávkování desinfekčních prostředků i ve vodojemu Rešice.

Veškeré poznatky ze zkušebního provozu byly  promítnuty do provozního řádu s cílem zabezpečit hospodárnou a bezporuchovou dodávku vody do spotřebiště. Pro zástavbu v dolní části obce doporučujeme osazení domovních redukčních ventilů pro snížení tlaku na normovou hodnotu.

Obec Tulešice je členem Svazu vodovodů a kanalizací Třebíčsko, provoz zajišťuje Vodárenská, a.s. Třebíč, pracoviště Moravský Krumlov.

Jako záložní zdroj užitkové vody může sloužit studna s čerpací stanicí, vybudovaná k zásobení objektů živočišné výroby (výkrm prasat). Tento individuální zdroj má vymezeno OP 1.stupně oplocením, další ochranná pásma nejsou vyhlášena.

d 2.2. Odkanalizování

Současný stav odkanalizování

V obci je vybudována oddílná kanalizace, která zajišťuje odkanalizování téměř celé obce. Kanalizace dešťová byla budována v akci „Z“ přibližně od roku 1960 a sloužila i pro odvádění splaškových vod z jednotlivých nemovitostí. Vyústění souvislých stok dešťové kanalizace je provedeno třemi výustěmi do vodoteče, která protéká obcí, další výusti odvádí dešťové vody od jednotlivých uličních vpustí a kratších větví. Kanalizace dešťová je vybudována z betonových trub, kvalita trubního materiálu a technický stav odpovídá stáří potrubí a způsobu budování kanalizace svépomocí.

Kanalizace splašková byla vybudována v letech 1995 – 1999 a je provedena z trub kameninových DN 300 a 200 mm. V rámci budování splaškové kanalizace bylo provedeno přepojení přípojek splaškových vod z jednotlivých nemovitostí na tuto kanalizaci. Vybudovaná síť splaškové kanalizace zabezpečí odvedení odpadních vod téměř z celé zástavby (92%), zbývající obytné domu musí bát vybaveny jímkami na vyvážení (případně s přečerpáním do kanalizace).

Rekonstruovaná ČOV byla do trvalého provozu uvedena v únoru 2002. Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV typu BC 40C. Je umístěna na okraji bývalého lomu JZ pod obcí, vyčištěné vody jsou vypouštěny do toku Rokytné.

V příštím období (po roce 2015) se počítá s celkovou rekonstrukcí ČOV. Alternativou je napojení odpadních vod z obce Čermákovice. Doporučujeme vybudování vodovodní přípojky a měrného objektu na odtoku.

Provoz čistírny a splaškové kanalizace zajišťuje Vodárenská, a.s. Brno, divize Třebíč, pracoviště Moravský Krumlov.

D 2.3. Vodní toky a nádrže

Vodní toky v katastru obce

Katastr obce Tulešice leží v povodí významného vodního toku Rokytná, číslo hydrologického pořadí 4 – 16 – 03 – 049 a 4 – 16 – 036 – 048. Obcí protéká Tulešický potok a pod obcí potok Olešná, oba levostranné přítoky Rokytné. Řeka Rokytná je v přímé správě Povodí Moravy, a.s., závod Dyje, provoz Náměšť nad Oslavou, oba potoky potom ve správě Zemědělské vodohospodářské správy, pracoviště Znojmo.

V prostoru návsi se nachází menší vodní plocha. Vznikla přebudováním původního návesního rybníka a sloužila jako požární nádrž. Má obdélníkový tvar se šikmými betonovými stěnami. V současné době nádrž ztratila svou původní funkci, voda pro požární zásah je zabezpečena z veřejného vodovodu. Nádrž bude rekonstruována jako víceúčelová přibližně ve stávajícím rozsahu (úprava tvaru stěn ke zvýšení bezpečnosti a zlepšení estetické funkce). Další malá vodní plocha, která vznikla zatopením odtěženého prostoru v lomu je v lokalitě pod čistírnou odpadních vod.

V nivě řeky Rokytné u Kuchyňkova mlýna jsou  navržena revitalizační opatření. Jejich součástí je vybudování vodní nádrže s litorálním pásmem a izolovanými tůněmi a dále  provedení výsadby zeleně v okolí navrhované vodní plochy. V údolní nivě dojde tak k rozšíření vodních a mokřadních ploch, nichž je zde nedostatek. Bude zde vytvořeno prostředí pro život a reprodukci obojživelníků. Vybudováním těchto opatření spolu s drobnými terénními úpravami dojde k zlepšení retenční schopnosti krajiny. Revitalizačními opatřeními se bude vytvářet příznivé prostředí pro zvýšení diverzity živočišných a rostlinných společenstev mokřadního typu.

Doporučení

Tulešický potok i potok Olešná v katastru obce Tulešice nevyžadují žádné souvislé revitalizační úpravy. Při detailním průzkumu je možno vytipovat dílčí úseky, vhodné pro revitalizační zásahy s cílem zvětšení hloubky vody, vytvoření proudových stínů a tůněk a zvýšení druhové skladby vegetačního doprovodu koryta. Projektování i realizace revitalizačních opatření by měly být etapové na základě reakce ekosystému na opatření předchozí etapy. Nutná je běžná údržba koryta a břehových porostů za účelem zachování stabilní průtočné kapacity koryta a dalších objektů na toku.

Tulešický potok je veden v dolní části toku mezi zástavbou, koryto je tvořeno opěrnými zdmi a kynetou. Zde je nutné provádět pročištění průtočného profilu toku, odstranění náletových křovin a opravu stěn kamenných zdí. U mostních objektů musí být průtočné profily udržovány tak, aby nedocházelo při velkých průtocích ke vzdutí. Nedostatečné průtokové poměry v zástavbě mohou být řešeny vybudováním záchytné nádrže s retenčním účinkem nad obcí.

Řeka Rokytná má stanoveno zátopové území, které je vzhledem k hluboce zaříznutému korytu poměrně úzké a neohrožuje ve větší míře mimoparcelním rozlivem nemovitosti ani zemědělské pozemky. Vodní plochy v obci doporučujeme zachovat a využít jako vodní biotop se začleněním  do celkové úpravy dané lokality.

Zdroje informací (kapitola D 2.1. – D 2.3.)

- Základní vodohospodářská mapa ČR 1 : 50 000, 24-34 Moravské Budějovice

- Základní mapa ČR 1 : 10 000 23-44-13

- Stav vodovodní a kanalizační sítě – digitální data od správce 2008

- Tulešice, úprava vodoteče, AQUA-CLEAN, ing.Josef Novotný, Jihlava, 1997

- Tulešice – vodovod, ing.Švestka, 1985

- Tulešice – odbahnění rybníka, ing.Novotná, 2001

- Urbanistická studie obce (2002)

D 2.4. Protierozní opatření

Stav volné krajiny je na katastrálním území obce ovlivňován intenzivní zemědělskou výrobou. Nedostatek rozptýlené zeleně ve velkých blocích orné půdy umožňuje půdní erozi. I při mírném sklonu hrozí vodní eroze. Na ohrozených plochách je navrženo provést protierozní opatření.

Část vod je odváděna systémem příkopů, který je navržen rozšířit. Pro snížení rizika vzniku škod v zastavěné části obce je třeba jej pravidelně čistit a udržovat v dobrém technickém stavu.  Podobně je třeba mimo zastavěné území udržovat funkční příkopy podél silnic a komunikací.

Mimo zástavbu je třeba na pozemcích katastru obce dodržovat standardní protierozní opatření a to především v oblasti agrotechnické a organizační, doplňkově potom v oblasti technické.

Z organizačních opatření je třeba navrhnout a dodržovat protierozní osevní postupy (pásové střídání plodin v závislosti na sklonitosti pozemků).

Z agrotechnických opatření doporučujeme především zvyšování vodní jímavosti půdy zvyšováním obsahu humusu a zlepšováním půdní struktury. Proto je potřebné periodické hnojení půdy statkovými hnojivy, zeleným hnojením, zaoráváním slámy apod.

Doporučujeme uplatňování biozemědělství s minimalizací chemizace při ochraně rostlin a omezení aplikace umělých hnojiv. Tím vzniknou příznivé podmínky pro rozvoj půdních organizmů (edafonu), jehož činnost výrazně zvyšuje infiltrační schopnost půdy.

###### D 2.5  Zásobení plynem a vytápění

V obci je provedena plynofikace, trasy rozvodů plynu v obci jsou převzaty z digitálních podkladů správce sítě (JMP a.s., Brno, 2008).

### Je požadováno respektovat stávající plynárenská zařízení, kapacitou plynovodní sítě nebude v nejbližším období rozvoj obce limtován.

### Ochranné pásmo plynovodů dle § 68 zákona č. 458/2001 Sb.:

- do DN 200				  4 m

- nad DN 500				12 m

- STL v zast. území obce		  1 m

Zřizovat stavby v bezpečnostním pásmu lze pouze s předchozím písemným souhlasem fyzické, či právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení.

Stavební činnosti a úpravy terénu v ochranném pásmu lze provádět pouze s předchozím písemným souhlasem dodavatele, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení.

D 2.6.  Zásobení elektrickou energií

Elektrická energie pro obec Tulešice  je zajišťována ze  systému 22 kV (venkovní vedení Vn 828)  přes distribuční trafostanice 22/0.4 kV ve  správě E.ON a.s. ČR.:

název                                             druh                                       kapacita

obec                                               zděná věžová 400 kVA       	250 kVA

za kostelem	betonová        400 kVA	160 kVA

Rozvody NN jsou převážně venkovní, s přenosovou  schopností pro stávající odběry.

Další rozvoj energetických zařízení bude záviset na  rozvoji obce. Požadavky na rezervaci území pro výstavbu  energetických zařízení nejsou.

Výkonová bilance

Výkonová bilance je odvozena z podkladů o návrhu rozvoje  stavebních ploch a předpokládaných aktivit.

Stávající soudobé zatížení bytového fondu, základní  vybavenosti a nebytového odběru nebylo do výkonové  bilance zahrnuto a předpokládá se, že je plně pokryto ze  stávajících rozvodů.

Výkonová bilance byla stanovena výpočtem pomocí hrubých  perspektivních hodnot měrného zatížení a vychází  z obdobných srovnatelných studií.

Pro řešené území se předpokládá zajištění tepla a TUV  jiným médiem. U bytů se předpokládá komfortní vybavení  běžnými el. spotřebiči, vařením a vytápěním jinými médii  t.j. stupněm elektrizace "A". V souladu s pravidly pro  elektrizační soustavu je výhledová hodnota měrného  soudobého zatížení na bytovou jednotku 1.5 kVA/BJ.

Pro výpočet je předpokládána převážně výstavba

dvougeneračních RD se dvěma byty a u 20 % RD rezerva 12  kVA pro případné další odběry (dílny ap.)

Bilance elektrického výkonu (nová zástavba)

| Kapacita lokality | Počet bytů | Nový odběr (kVA) |
| --- | --- | --- |
|  |  | byty | ostatní | Celkem |
| Z1 | 20 | 30 | 24 | 54 |
| Z2 | 14 | 21 | 12 | 33 |
| Z3 | 6 | 12 | 12 | 24 |
| P1-3 | 20 | 30 | 36 | 66 |
| celkem | 58 | 93 | 84 | 177 |
| Předpoklad pro návrhové období celkem | 20 | 30 | 24 | 54 |

d 2.7.  Spoje

V obci není žádné obsluhované telekomunikační zařízení. Telefonní účastníci jsou připojeni na  digitální ústřednu v Dolních Dubňanech.

Na k.ú. obce se vyskytují podzemní vedení a zařízení telekomunikačních sítí. Jejich stav je v podrobnosti dle poskytnutých podkladů informativně zakreslen v grafické části ÚP. V době přípravy činností a staveb na území obce je nutné si vždy vyžádat závazné stanovisko o jejich existenci a podmínkách ochrany u jejich správců.

D 2.8.  Radiokomunikace

Ókrajem katastrálního území obce Tulešice prochází žádná RR  trasa Českých Radiokomunikací a. s., která je zakreslena v grafické části ÚP.

Distribuce TV signálu je zajišťována TV vysílači, které  pracují na následujících kanálech:

Brno-Kojál 9.k.(NOVA), 29.k.(ČT1), 46.k.(ČT2)

Mikulov-Děvín 26.k.(ČT1) – pouze okrajově

d 2.9.  nakládání s odpady

Zdroje znečištění na zájmovém území jsou pouze lokálního  významu. Místními producenty odpadů jsou kromě domácností  zejména zemědělské podniky a  hospodářství.   Z odpadů produkovaných obcí je objemově nejvýznamnější  tuhý domovní odpad.

Likvidace domovních odpadů je zajišťována ve spolupráci  se oprávněnou firmou na základě smlouvy.

Z komunálního odpadu jsou separovány nebezpečné složky,  jejichž odvoz má obec zajištěn operativně prostřednictvím  oprávněné firmy.

Na k.ú. obce není vhodná lokalita pro ukládání stavební suti. Tento materiál je třeba odvážet na povolenou skládku mimo území obce. Prostor bývalého lomu je třeba zabezpečit před ukládáním odpadů a rekultivovat.

V oblasti hospodaření s odpady navrhujeme:

- snižovat množství odpadů u původce

- zabezpečit třídění odpadů, svoz a následnou  likvidaci (recyklaci) na

celém správním území obce

- likvidovat případné černé sládky (již v počátku)  - zabezpečit čistotu v obci.

Jedná se  především o organizační opatření ze strany  obecního úřadu. V obci je navrženo místo pro sběrný dvůr v rámci přestavby zemědělského areálu na okraji obce.

E.  koncepce uspořádání krajiny

e 1. úses a kostra ekologické stability

##### Kostra ekologické stability

Vyhodnoceny byly stupně ekologické stability a na jejich základě byla vymezena kostra ekologické stability, kterou tvoří na řešeném území 3 ekologicky významné segmenty. V tabulkové části jsou popsány samostatně tyto segmenty:

EVSK 1 Rybník Pod panským (VKP ze zákona)

EVSK 2 Tulešický park

EVSK 3  Skály nad Tulešicemi

Ostatní EVSK jsou součástí lokálních biocenter a biokoridorů a jsou takto také popsány.

Koncepce návrhu územní systém ekologické stability

Na řešeném území byl vymezen ÚSES všech tří hierarchických úrovní, tj. nadregionální  regionální a místní (lokální) ÚSES. Regionální a nadregionální ÚSES byl převzat z ÚTP Nadregionální a regionální ÚSES ČR (Bínová, Culek 1996) a upřesněn na základě terénních průzkumů. Je nezbytné konstatovat, že oproti generelové podobě ÚSES, došlo k významným změnám a úpravám skladebných částí.

Koncepční řešení ÚSES vychází z biogeografické diferenciace území a potřeby navázat na nadregionální ÚSES i plány místních ÚSES na sousedních územích. Po roce 2000 byly v rámci ÚP schváleny plány ÚSES pro k.ú. Rešice, Horní Kounice a Rybníky, kterým se musí místní ÚSES přizpůsobit. V roce 2008 byly proto upřesněny dvě skladebné části ÚSES, a to RBK 1483/1 a LK 3 ve východní části katastru.

Nadregionální a regionální územní systém ekologické stability.

Na řešené území bylo nezbytné vymezit dle ÚTP NR-R ÚSES ČR regionální biokoridor RK 1483, nadregionální biokoridor K 139/T a do něho vložené regionální biocentrum RBC 222 Koválov. Všechny tyto skladebné části jsou situovány převážně na kvalitní lesní porosty údolního zářezu Rokytné.

Regionální biokoridor RK 1483 je rozčleněn lokálními biocentry na dva úseky. Biocentrum LBC 3 Alinkov je součástí řešeného území, ale druhé vložené LBC je na k.ú. Horní Kounice. RK 1483 je určen pro migraci mezofilní hájové bioty. Je to lesní biokoridor zahrnující svahy údolí a také nivu Rokytné. Vymezení biokoridoru nebylo v roce 2008 měněno, ale pouze byl upřesněn jeden úsek v prostoru bývalého lomu.

Problematickým úsekem RBK 1483/1 je část u bývalého lomu v Tulešicích. Nivní část biokoridoru je zčásti zastavěna a zčásti devastována skládkami dřeva. Současné funkční využití území je zde v rozporu s funkcí biokoridoru, kde je prioritní ochrana přírody a krajiny. Součástí biokoridoru jsou také skalnaté svahy bývalého lomu a jezírko. Pro územní plán bylo v roce 2008 zpracováno upřesnění RBK 1483/1 tak, aby bylo možné rekreační využití části lomu.

Regionální biocentrum 222 Koválov je kombinované a vložené do osy NRBK K 139. Reprezentuje dva typy biochor, a proto jeho rozloha přesahuje minimální prostorové parametry. Biocentrum pokračuje i za hranicí katastrálního území. Jedná se o lesní a plně funkční RBC vymezené na území přírodního parku.

Všechny skladebné části regionální ÚSES jsou existující, vymezené, relativně velmi kvalitní a není pro ně potřebný zábor zemědělského půdního fondu.

Osa nadregionálního biokoridoru K 139 je určena pro migraci teplomilné bioty a je vloženými biocentry  rozčleněna na tři úseky. První dva úseky jsou vymezeny v údolním zářezu Rokytné na skalnatých svazích, třetí úsek je situován na travnatá lada s dřevinami a je pouze částečně funkční. Také tato osa NRBK K 139 a vložené RBC 222 Koválov byly prověřeny při terénním šetření v roce 2008.

Místní (lokální) územní systém ekologické stability

Na řešeném území bylo vymezeno celkem 5 lokálních (místních) biocenter a 3 lokální (místní) biokoridory. Reprezentovány byly všechny reprezentativní STG, pro všechny typy biochor.

Dvě lokální biocentra jsou vložená do nadregionálního biokoridoru a jedno biocentrum do regionálního biokoridoru. Tato vložená biocentra (LBC 1 Lesík u Rokytné, LBC 2 Oulehlův mlýn, LBC 3 Alinkov) jsou situována na zalesněné svahy údolí a zahrnují také část nivy. Jedná se o funkční kombinovaná biocentra s lesními cílovými ekosystémy dle STG. Jejich minimální rozloha je proto 4 až 6 ha.

Jedna větev místního ÚSES je vedena nivou Olešné a reprezentuje vlhčí stanoviště (LK1).

Na nadregionální ÚSES navazuje místní ÚSES reprezentující hydricky normální až sušší stanoviště. Tato část zahrnuje ekosystémy stepních lad s převahou xerotermních trávníků a světlé háje s převahou dubu zimního. Tomuto charakteru odpovídají biokoridory i biocentra. Předpokládáme doplnění lemem keřů a převahu dubu zimního. Z LBC 4 Krásné boroví vychází biokoridor LK 2, kterým je připojeno LBC 5 Skalka. Tato větev místního ÚSES je napojena biokoridorem LK 3 do nadregionálního ÚSES. Lokální biokoridor LK 3 byl upřesněn při terénním šetření v roce 2008.

Minimální rozloha lokálních biocenter je 3 ha a kombinovaných biocenter 4 až 6 ha podle cílových ekosystémů. Minimální šíře lokálních biokoridorů je 15 m a jejich maximální délka je 2 km. Všechny biokoridory byly jednoznačně vymezeny.

Součástí místních územních systémů ekologické stability jsou rovněž interakční prvky, které zprostředkovávají příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní méně stabilní až nestabilní krajinu. Vytvářejí existenční podmínky rostlinám i živočichům a mohou působit stabilizačně v kulturní krajině. V interakčních prvcích nacházejí prostředí pro život opylovači kulturních rostlin a predátoři omezující hustotu populací škůdců. Interakční prvky jsou pouze směrnou částí plánu ÚSES.

Stávajícími interakčními prvky jsou ekotonová společenstva křovinatých lad a lemů i břehové porosty a silniční stromořadí, které nejsou biokoridory. Velmi pozitivně působícím plošným interakčním prvkem jsou travinobylinná společenstva, která ve formě lučních porostů by měla být uplatňována zejména v údolních nivách potoků a řek.

E 2. rEKREACE

Území obce leží mimo tradiční rekreační území. Nejsou zde ani zařízení hromadné rekreace. Ve volné krajině nejsou navrhovány žádné změny využití pro tento účel. Služby a infrastruktura cestovního ruchu může být budována výhradně uvnitř zastavěného a zastavitelného území obce. To se netýká budování drobných objektů ke lepšení podmínek rekreace a cestovního ruchu (zastavení podél turistických tras, odpočívky, hygienická zařízení, informační a ekologická centra apod., výjimečně včetně obsluhy a služeb) za podmínky, že vyhoví všem obecně platným předpisům, které regulují využití dotčených ploch. Na území obce nesmí být budovány objekty individuální rekreace.

      - Výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí a zdůvodnění (pokud toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno).

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno.

      - Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.

Řešení ÚP Tulešice se nedotýká pozemků určených k plnění funkce lesa.

1. Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského půdního fondu, druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů přednosti v ochraně

Tabulky přehledu ploch jsou uvedeny jako příloha textové části.

2. Údaje o uskutečněných investicích do půdy ovlivnění  hydrologických a odtokových poměrů

Ovlivnění odtokových poměrů v území bylo podrobně posuzováno. Byla navržena opatření ke zmírnění eroze půdy, zpomalení odtoku srážek a omezení nebezpečí škod přívalovými vodami v zastavěném území (zásakové zóny).

Zásahy do odvodňovacích zařízení jsou minimalizovány a pokud k nim dochází, neovlivňují jejich celkovou funkci.

3. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské  prvovýroby, zemědělských usedlostech cestách a jejich  předpokládaném porušení

Navržené řešení nezasahuje do stávajících zemědělských  zařízení, síť zemědělských účelových komunikací zůstává funkční.

4. Údaje o uspořádání ZPF v území, opatření pro zajištění ekologické stability krajiny, pozemkových úpravách a jejich porušení

| Druhy pozemků (údaje roku 2006) |
| --- |
|  | Celková výměra pozemku (ha) | 729 |  |  |
|  | Orná půda (ha) | 453 |  |  |
|  | Zahrady (ha) | 5 |  |  |
|  | Ovocné sady (ha) | 1 |  |  |
|  | Trvalé trávní porosty (ha) | 8 |  |  |
|  | Zemědělská půda (ha) | 467 |  |  |
|  | Lesní půda (ha) | 206 |  |  |
|  | Vodní plochy (ha) | 15 |  |  |
|  | Zastavěné plochy (ha) | 7 |  |  |
|  | Ostatní plochy (ha) | 34 |  |  |

Pro k.ú. Tulešice; 771449,byl zpracován v roce 2000 plán ÚSES (Společnost pro životní prostředí, s.r.o. Brno, Ing. Lidmila Bínová, CSc.) a aktualizován a upřesněn v roce 2008 (stejným zpracovatelem).

Navržené řešení ÚP není s plánem v rozporu. Dokumentace pozemkových úprav není dosud zpracována ani se v současnosti nepřipravuje.

5. Popis řešení a vyhodnocení variant možného uspořádání

Plochy vhodné z technického hlediska pro novou výstavbu se vyskytují, s výjimkou skalnatého zářezu podél silnice na Čermákovice, téměř po celém obvodu zastavěného území obce. Ve všech případech jsou ve střetu se zájmy ochrany ZPF (I. a II. třída ochrany). Jižní část zastavěného území leží v území přírodního parku Rokytná. Plochy v přímé návaznosti na zámecký areál a park nejsou vhodné k výstavbě s ohledem na možné poškození kulturního a historického kontextu, plochy nad parkem u potoka jsou navíc vlhké a ohrožené extravilánovými vodami.

Jako nejvýhodnější řešení byla vyhodnocena lokalizace větší části zastavitelných ploch na severovýchodním okraji zastavěného území obce, na jižním okraji se jedná o zástavbu otevřené proluky mezi stávajícími rodinnými domy.

6. Návrh vyznačení současně zastavěného území obce

V rámci ÚP je vyznačena hranice zastavěného území obce v souladu se stavebním zákonem a navržena hranice zastavitelného území obce.

7. Údaje o existenci dříve stanovených dobývacích prostorů  nebo chráněných ložiskových územích u kterých dosud  nedošlo ke stanovení dobývacího prostoru

Na území obce nejsou vyhodnocena výhradní ložiska  nerostů ani jejich prognózní zdroj a nebyla zde  stanovena chráněná ložisková území. Není zde  evidován žádný dobývací prostor.

PŘÍLOHY

- Přehled záboru ZPF a PUPFL

- Pasport údaje o území – hranice zastavěného území

- Ochrana památek

- Ochrana přírody a krajiny

- Potřeba vody, základní údaje kanalizace

- Směry větrů

- Výpočet hlukové hladiny silnic

- ÚAP – SLDB 2001

- ÚAP 2006

- Historický lexikon

- Tabulková část plánu ÚSES

# Příloha a) 	ÚP Tulešice, Přehled záboru ZPF a PUPFL

| Označení změny | Popis | Navržený způsob využití | Celková plocha (ha) | Zábor ZPF celkem (ha) | Třída ochrany ZPF | Zábor PUPFL (ha | Etapa výstavby, VPS, poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | Lokalita bydlení na SV okraji obce mimo zastavěné území | BV - bydlení venkovského char. DS – doprava silniční (veřej. prostranství) | 0,84 | 0,70 | II | 0 | VPS §170 zák.č.183/2006 Sb. (koridor š. 8 m pro místní komunikaci) |
| Z2 | Lokalita bydlení na V okraji obce mimo zastavěné území | BV - bydlení venkovského char. DS – doprava silniční (veřej. prostranství) | 1,03 | 0,81 | II | 0 | VPS §170 zák.č.183/2006 Sb. (koridor š. 8 m pro místní komunikaci) |
| Z3 | Dostavba proluky na JV okraji obce mimo zastavěné území | BV - bydlení venkovského char. | 0,27 | 0,27 | II | 0 |  |
| Z4 | Účelová komunikace ke hřišti včetně přemostění Olešné | DS – doprava silniční (veřej. prostranství) | 0,06 | 0,06 | II | 0 | VPS §170 zák.č.183/2006 Sb. (koridor š. 8 m pro místní komunikaci) |
| Z5 | Plocha pro větrnou elektrárnu včetně kabelové přípojky VN | TI - technická infrastruktura | 0,45 | 0,45 | V | 0 |  |
| Z6 | Účelová komunikace s cyklotrasou (obnova stavu dle PK) | DS – doprava silniční | 0,77 | - |  | 0 | VPS §170 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z7 | Plochy pro prvky ÚSES | ZK – zeleň krajinná | 8,00 | 8,00 | I,II,III,V | 0 | VPO §101 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z8 | Revitalizační opatření v nivě řeky Rokytné | HO – plochy vodní a vodohospodářské ZK – zeleň krajinná | 1,62 | 1,62 | I | 0 |  |
| Z9 | Plochy veřejné zeleně u hřiště | ZO – veřejná prostranství – obecní zeleň | 1,74 | 1,74 | II | 0 | VPO §101 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z10 | Chodníky podél průtahu silnice II/396 | DS – doprava silniční |  | - |  | 0 | VPS §170 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z11 | Turistická značená stezka (žlutá) | ZK – zeleň krajinná |  | - |  | 0 |  |
| P1 | Areál zámku a zámeckého parku – soubor nemovitých kulturních památek uvnitř zastavěného území obce | OI – občanské vybavení |  | - |  | 0 | VPS §101 zák.č. 183/2006 Sb. |
| P2 | Rekonverze areálu bývalého družstva na Z okraji obce, větší část mimo zastavěné území obce | SV – plochy smíšené DS – doprava silniční (veřej. prostranství) | 2,39 | 1,63 | II | 0 | vyžadováno prověření ovlivnění panoramatu obce |
| P3 | Dno kamenolomu s ukončenou těžbou – mimo zastavěné území obce | OI – občanské vybavení ZK – zeleň krajinná | 1,15 | - | - | 0 | VPS §101 zák.č. 183/2006 Sb. lesopark, objekty pro vzdělávání a výchovu (zejména ekologickou) |
| R1 | Lokalita bydlení na SV okraji obce mimo zastavěné území | BV - bydlení venkovského char. | 1,29 | (1,29) | II | 0 |  |
| R2 | Zóna bydlení na V okraji obce mimo zastavěné území | BV - bydlení venkovského char. | 3,38 | (3,38) | II | 0 |  |
| R3 | Zóna bydlení na JV okraji obce mimo zastavěné území | BV - bydlení venkovského char. | 2,62 | (2,69) | II | 0 |  |

Předběžný předpoklad záboru ZPF pro prvky ÚSES celkem 8 ha, z toho:

Založení skladebných částí ÚSES:

| Nadregionální biokoridory | 0,5 ha | orná půda |
| --- | --- | --- |
| Místní biokoridory | 4,7 ha | orná půda |
| C e l k e m | 5,2 ha | orná půda |

Rozšíření skladebných částí ÚSES:

| Místní biocentra | 1,2 ha | orná půda |
| --- | --- | --- |
| C e l k e m | 1,2 ha | orná půda |

Plochy nezbytné pro zakládání interakčních prvků byly vyčísleny pro šíři 2 m:

| Interakční prvky zakreslené | 1,2 ha | orná půda |
| --- | --- | --- |
| Interakční prvky odhad | 0,4 ha | orná půda |
| C e l k e m | 1,6 ha | orná půda |

Plochy pro ÚSES budou upřesněny v řešení komplexních pozemkových úprav.

b) Zastavěné území - pasport

PASPORT ÚDAJE O ÚZEMÍ

# 1. Název nebo popis údaje o území

Zastavěné území

2. Vznik údaje o území

a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný	      b) ze dne

| hranice vymezena zpracovatelem ÚP | 28.1.2008 |
| --- | --- |

c) vymezil

Ing.arch. Ladislav Brožek

3. Územní lokalizace údaje o území

a) název katastrálního/katastrálních území	      b) číslo katastrálního/katastrálních území

| Tulešice | 771449 |
| --- | --- |

4. Způsob vymezení

a) název dokumentu				      b) měřítko

| součást grafické části územního plánu výkresy: ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ HLAVNÍ VÝKRES | 1: 5 000 1: 5 000 |
| --- | --- |

b) mapový podklad, nad kterým byl údaj o území zobrazen

katastrální mapa digitalizovaná zpracovatelem územního plánu (skutečné měřítko) s vyznačeným intravilánem

e) souřadnicový systém zobrazení

transformace v S-JTSK

f)

- Formát grafické části - DGN (Microstation95)

c) Ochrana památek

V katastrálním území Tulešice se nachází tyto nemovitá kulturní památky:

č.rejstříku 	objekt			parc.č.

48929/7-8329	socha v polní trati U kamenného kříže		954/1

46115/7-6832	zámek č.p.9			11

6833	hospodářské budovy u zámku			10/1, 12/1

6834	socha Akteóna v zámeckém parku			20/2

6835	socha bohyně Artemis v zámeckém parku		20/2

6836	socha boha Dia v zámeckém parku			20/2

6837	socha bohyně Pallas Athény v zám. parku		20/2

6838	socha Alegorie podzimu v zámeckém parku		20/2

6839	park u zámku						18,19,20/2, další

30694/7-6840	kaple sv.Floriána					65

6841	socha sv.Jana Nepomuckého u kaple		1

36450/7-6842	Boží muka u silnice na H.Dubňany			996/2

36034/7-6843	archeologická lokalita (rovinné neopev.sídliště)	996/2

Objekty místního zájmu ochrany:

- kříže a Boží muka na celém území obce

- urbanistický celek návsi včetně zeleně

- dochované prvky místního stavitelství v obci i mimo ni (mlýny) včetně hospodářských objektů

# Archeologická naleziště, území archeologického zájmu

Vzhledem ke zjištěné mimořádné intenzitě pravěkého osídlení a předpokladu   existence dalších pozůstatků pravěkého a středověkého osídlení je nutno celý katastr obce Tulešice považovat za území s archeologickými nálezy. Z toho vyplývá povinnost stavebníků již od doby přípravy stavby oznámit stavební záměr    Archeologickému ústavu AV ČR v Brně a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést  na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na daném území provádět jiná činnost, kterou by mohlo  být    ohroženo provádění archeologických  výzkumů (§ 22, odst.2    zák.č.20/1987  Sb.  o  státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů).

U archeologického nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.

Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nálezu, zejména před jeho poškozením, zničením nebo odcizením.

d)  Ochrana přírody a krajiny

# Navržená nebo registrovaná chráněná území, významné  krajinné prvky, prvky KES a SES na kat. území Tulešice:

--Zvláště chráněná území

na daném k. ú. se nenachází

--NATURA 2000

K.ú. Tulešice prochází lokalita systému NATURA 2000:

- Evropsky významná lokalita CZ0623819 - Rokytná

--Významné krajinné prvky, ekol.významné segmenty krajiny

Na katastrálním území  nejsou registrovány významné krajinné prvky ve smyslu § 6 zák.č. 114/1992 Sb. Existují zde VKP vymezené přímo ze zákona ve smyslu § 3 písm. b) – lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy apod. Legislativně ochranu VKP upravuje § 4 odst. 2 výše jmenovaného zákona.

V plánu ÚSES jsou navrženy tyto EVSK:

- EVSK 1 Rybník Pod panským (VKP ze zákona)

- EVSK 2 Tulešický park

- EVSK 3  Skály nad Tulešicemi

Ostatní EVSK jsou součástí lokálních biocenter a biokoridorů a jsou takto také popsány.

--Památné stromy

na daném k. ú. se nenachází

--Prvky ÚSES

Pro k.ú. Tulešice, 771449, byl zpracován v roce 2000 plán ÚSES (Společnost pro životní prostředí, s.r.o. Brno, Ing. Lidmila Bínová, CSc.) a aktualizován a upřesněn v roce 2008 (stejným zpracovatelem).

--- Nadregionální a regionální ÚSES

Územím obce prochází regionální biokoridor RK 1483, nadregionální biokoridor K 139/T a do něho vložené regionální biocentrum RBC 222 Koválov. Regionální biocentrum 222 Koválov je kombinované a vložené do osy NRBK K 139.

Podrobný popis  - viz samostatná příloha

---Lokální biocentra (LBC) a biokoridory (LK), interakční prvky (IP)

Podrobný popis  - viz samostatná příloha

--Přírodní parky

Jižní část katastru obec je součástí PP Rokytná. na daném k. ú. se nenachází.

--Ochrana krajinného rázu

Krajinný ráz je chráněn na základě zák. 114/1992 Sb.  Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností  snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování  významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. K umisťování a povolování staveb, jakož i k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz je nezbytný (podle odstavce 2 § 12 výše uvedeného zákona) souhlas orgánu ochrany přírody.

e)  Potřeba vody, základní údaje kanalizace

Potřeba vody z bilance v řešeném území - výhledový stav 2015 (dle PRVK)

| Počet obyvatel celkem (2015) | 205 |
| --- | --- |
| Specifická potřeba fakt. vody obyvatelstva | 40 l/os/den |
| Specifická potřeba fakt.vody | 47 l/os/den |
| Specifická potřeba vody vyrobené | 65 l/os/den |
| Průměrná denní potřeba Qp | 13,6 m3/den |
| Max. denní potřeba Qdmax | 19,0 m3/den |

Základní údaje kanalizace (dle PRVK)

| Položka | Jednotky | rok 2015 |
| --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci a ČOV | obyv. | 205 (100 %) |
| Počet EO | obyv. | 218 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 25.20 |
| BSK5 | kg/den | 13.05 |
| NL | kg/den | 11.96 |
| CHSK | kg/den | 26.10 |

- Směry větrů

| s | sv | v | jv | j | jz | z | sz | bezv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 8 | 12 | 13 | 8 | 7 | 17 | 14 | 9 |