# TULEŠICE

# ÚZEMNÍ PLÁN

# Textová část

2008

ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL :

ZASTUPITELSTVO OBCE TULEŠICE

Tulešice 18, 671 73  Tulešice

POŘIZOVATEL :

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV

Úřad územního plánování

Klášterní nám. 125, 672 11  Moravský Krumlov

ZPRACOVATEL :

Ing.arch. Ladislav Brožek

J.Faimonové 12, 628 00 Brno, IČO 121  47 168

adresa kanceláře:	Atelier nad viaduktem

Ondráčkova 101, 628 00 Brno

tel/fax 543 245 340, mobil 603 413 153

e-mail: ladislav.brozek@quick.cz

www.atviadukt.cz

ZPRACOVALI:

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ	Ing. arch. Ladislav Brožek

DOPRAVA	Ing. René Uxa

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	Ing. Milan Zámečník

OCHRANA PŘÍRODY, ÚSES	Ing. Ludmila Bínová

DIGITÁLNÍ DATA	Zuzana Kučerová

Brno, březen 2008

| Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace |
| --- |
| Název dokumentace (ÚP, RP, ZÚP, ZRP) : | Územní plán Tulešice |
| Správní orgán (název obce) který dokumentaci vydal : | Zastupitelstvo obce Tulešice |
| Datum vydání : |  | Číslo jednací : |  | Nabytí účinnosti : |  |
| Oprávněná úřední osoba pořizovatele : |
| Funkce : |  |
| Jméno a příjmení |  |
| Pozn. | Podpis a otisk úředního razítka |

I.  Územní plán  - TEXTOVÁ ČÁST

Obsah:

Část (1) Základní koncepce rozvoje území

  - Vymezení zastavěného území

  - Koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot

  - Urbanistická koncepce a vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

  - Koncepce veřejné infrastruktury a podmínky pro její umisťování

  - Koncepce uspořádání krajiny a vymezení ploch, stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývaní nerostů a další.

  - Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

  - Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

  - Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

  - Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části.

Část (2) Doplňující podmínky rozvoje území

  - Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití a podmínky pro jeho prověření

  - Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

  - Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č.9

  - Stanovení pořadí změn v území (etapizace)

  - Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných ploch, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

  - Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle §117 odst.1 stavebního zákona

### Územní plán – textová část

# (1)  Základní koncepce rozvoje území

## Vymezení zastavěného území

Hranice zastavěného území byla vymezena na základě ustanovení § 58 odst. 1 a 2 zák.č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění, k datu 28.1.2008. Hranice je vymezena v grafické části územního plánu ve výkresech:

| 1. ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ | 1: 5 000 |
| --- | --- |
| 2. HLAVNÍ VÝKRES | 1: 5 000 |

## Koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot

##### Zásady celkové koncepce rozvoje obce

Rozvíjet území obce ve shodě se zásadami udržitelného rozvoje při zachování kulturních a přírodních hodnot.

Zajistit dobré životní podmínky, funkční infrastrukturu a dostupnou občanskou vybavenost.

Bezkonfliktním způsobem skloubit rozvoj bydlení, ekonomiky a zemědělství.

Pečovat o zachování přírodního prostředí, zvyšovat ekologickou stabilitu území.

##### Hlavní cíle (priority) rozvoje a cíle ochrany hodnot území

- zkvalitňování podmínek pro bydlení,

- udržení a obnova bohatého, rozmanitého a životaschopného socioekonomického prostředí komunity obce,

- udržení a obnova přírodní rovnováhy v krajině, ochrana rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, šetrné hospodaření s přírodními zdroji,

- budování zastavěného území obce jako složky nadřazeného celku krajiny s ohledem na přírodní prvky (morfologii terénu, vegetaci, vodu v krajině a její režim apod.) kulturní a společenské tradice společenství obyvatel území a podmínky života budoucích generací,

- péče o významné dominanty v území:

1) kulturní

    - areál zámku a zámeckého parku

    - kaple sv. Floriána

    - náves a veřejné prostory obce dané koridory silnic a místních komunikací

    - ostatní památky, archeologické lokality, kříže apod.

2) přírodní

    - údolní zářez řeky Rokytné

    - ostatní území PP Rokytná

    - zámecký park

    - skalní útvary (za mlýnem apod.) a bývalý lom

    - vodní plochy a toky, významné krajinné prvky dle zák.114/1992Sb.

    - solitérní stromy a zeleň v urbanizovaném území i mimo ně

- odstranění rizik a negativních dominant:

    - využití opuštěných staveb (zámek, objekty bydlení)

    - využití brownfields (zemědělský areál, bývalý lom)

    - odstranění divokých skládek (skládky dřeva u mlýna a v lomu)

    - zvyšování retence území, opatření proti vodní erozi

    - obnova, rekonstrukce a údržba krajinné a doprovodné zeleně u komunikací a ostatních ekologicky stabilizujících prvků

    - zajištění prostupnosti intenzivně využívané zemědělské krajiny.

## Urbanistická koncepce

Plošné a prostorové uspořádání území.

Koncepce prostorového rozvoje obce předpokládá v příštím období zachování stávající urbanistické struktury zastavěného území obce a její doplnění o nové zastavitelné plochy.

Urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny.

    - Při povolování výstavby a činností na exponovaných plochách (zejména plochy Z1, P2) je třeba doložit, že není negativně ovlivněno panorama obce se zámeckým areálem z dálkových pohledů z veřejně přístupných míst (silnice, polní cesty a turistické trasy) a krajinný ráz na území obce.

- Při povolování rekonstrukcí a výstavby objektů, které budou obsahovat po dokončení více jak 3 nadzemní podlaží včetně podkroví nebo budou přesahovat celkovou výšku 10m je třeba stavbu posoudit z hlediska ovlivnění krajinného rázu.

    - Při vědomí toho, že se záměry bytové výstavby mimo zastavěné území ve všech případech střetávají se zájmy ochrany ZPF (vysoce chráněné půdy II.tř.ochrany), preferovat zkvalitňování bydlení ve stávajících rekonstruovaných domech před novou výstavbou a nové zastavitelné plochy využít maximálně ekonomicky. Velikost stavební parcely nemá překročit 1200 m2.

    - Při dostavbách a rekonstrukcích uvnitř obce je třeba zachovat úměrnou  proporci volných a zastavěných ploch.

    - Stavební  úpravy domů pro chalupářské využití jsou možné - musí být v souladu  s charakterem obce a užší lokality.

    - Nepřípustná je  výstavba nových objektů individuální rekreace (rekreačních chat) na celém katastrálním území.

    - Na území obce není možné umisťovat činnosti výrazně negativně ovlivňující kvalitu podmínek pro bydlení (znečišťující ovzduší, produkující hluk nebo zápach apod.). To se netýká drobných domácích dílen a staveb pro podnikatelské účely a domácích chovů, běžných a obvyklých ve venkovské zástavbě, za podmínky vyhovění platným zákonným předpisům. Lokální nepříznivé vlivy je doporučeno redukovat izolační zelení.

    - Vzhledem k budoucím možným extrémním povětrnostním podmínkám v důsledku kolísání klimatu je nutné, aby konstrukční a dispoziční řešení novostaveb, dle možností také rekonstrukcí stávající zástavby, bylo navrženo tak, aby byl snížen potenciál škod.  To se týká opatření zamezující ohrožení technologických zařízení objektů, zejména kotelny, olejových hospodářství včetně vytápění, el. rozvodné skříní apod.*)  velkou vodou v blízkosti koryt potoků otevřených i zatrubněných, konstrukcí střech apod. Stavebník má obecně zákonem danou přímou zodpovědnost za svoji ochranu.

    - Respektovat specifické podmínky, které jsou stanoveny u jednotlivých ploch (změn) v území.

- Není doporučeno používat typové projekty staveb určených pro jiná prostředí, nekvalitní návrhy a řešení pro všechny druhy staveb, včetně hospodářských.

Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby

Zastavitelné plochy.

Jako zastavitelné plochy jsou vymezeny:

- plochy pro bydlení zejména na SV okraji zastavěného území (Z1 – Z3).

Plochy přestavby.

Jako plochy přestavby jsou vymezeny:

- areál zámku a zámeckého parku (nové využití v souladu s charakterem areálu a požadavky památkové péče) – P1,

- areál bývalého zeměděl. družstva na západním okraji zastavěného území obce – P2,

- dno kamenolomu s ukončenou těžbou u řeky Rokytné – P3.

Bývalý areál družstva a lom leží uvnitř přírodního parku Rokytná, navržené aktivity musí respektovat stanovený režim přírodního parku, aktivity uvnitř lomu nesmí zasahovat ani ohrožovat plochy RBK 1483/1, ke kterým náleží stěny lomu a malá vodní plocha ve vstupní části lomu.

Pozn.: Výčet zastavitelných ploch, ploch přestavby a stanovení podmínek pro jejich využití – viz. následující tabulka.

Systém sídelní zeleně

Systém sídelní zeleně, tvořený zelení na veřejných plochách v centru obce u zámku, vodní nádrže, u kaple sv.Floriána a podél průtahu silnic obcí je plošně stabilizován. Stávající plochy je třeba zachovat, provádět odbornou údržbu a dosadbu (opatření dle generelu zeleně, druhy dle příslušných STG, na vybraných místech jsou možné popř. ovocné dřeviny, solitérní dřeviny k objektům drobné architektury). Nové samostatné plochy sídelní zeleně nejsou navrhovány.

Výčet zastavitelných ploch, ploch přestavby a stanovení podmínek pro jejich využití je součástí kapitoly f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

(str. 23).

## Koncepce veřejné infrastruktury a podmínky pro její umisťování

1.  Dopravní infrastruktura

1.1. Koncepce dopravní infrastruktury

Svým významem bude v dopravních vztazích dominovat silniční doprava (osobní individuální, hromadná, nákladní). Relativně nízká intenzita dopravy umožňuje rozvíjet v území turistické aktivity, ve většině případů je možné trasování cykloturistických tras na stávajících silnicích. Na vhodných místech lze u komunikací umisťovat technická zařízení a stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu např. samostatné úseky cyklostezek, hygienická zařízení, informační zařízení apod.

1.2. Výhledové řešení silniční sítě, dopravní závady

Silniční síť na území obce je stabilizována, ve výhledovém období nebude rozšiřována a upravována s výjimkou odstranění existujících dopravních závad a průběžné úpravy komunikací v třídách, požadovaných ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, případně ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Pro řešení dílčích úprav uvnitř zastavěného území obce doporučujeme zpracování pasportu komunikací a dopravního značení s návrhem opatření. Funkční třída průtahu silnic C (obslužná).

Dopravní závady a jejich řešení:

DZ 1  	Popis: Nedostatečné šířkové poměry (šířka 5,0 m) na mostě 4-39914 přes Rokytnou,  konstrukce mostu (příhradová se spodní mostovkou) je ve špatném stavu, omezená únosnost 23 /38 t..

Řešení: Rekonstrukce mostu, usměrnění dopravy dopravním značením. Doporučeno zachovat typickou příhradovou konstrukci dotvářející obraz údolí řeky v přírodním parku Rokytná, omezení rychlosti zachovat i z důvodu zvýšení bezpečnosti uvnitř zastavěného území obce.

DZ 2 	Popis:  Nepřehledná situace na křižovatce silnic II/396 a III/39914 a MK.

Řešení: Vodorovné a svislé dopravní značení.

DZ 3 	Popis: Ukončení  jednostranného chodníku u průtahu silnice II/396 před ukončením zástavby

Řešení: Dobudování chybějících úseků chodníků (viz seznam VPS) .

DZ 4 	Popis: Nevyhovující rozhledové a směrové poměry křižovatky silnic II/396 - II/392.

Řešení: Vodorovné a svislé dopravní značení.

DZ 5	Popis: Nevyhovující rozhledové a směrové poměry na napojení MK na průtah silnice II/396 a III/ 39914 - závada se opakuje.

Řešení: Náhrada svislé dopravní značky C 1a Dej přednost v jízdě osazením značky  C 2 Stůj, dej přednost v jízdě.

DZ 6	Popis: Šířka pod 3,5 m na MK

Řešení: Provedení technických úprav po prověření požadavků požární ochrany, svislé dopravní značení v odůvodněných případech.

1.3. Síť místních komunikací

Síť místních komunikací bude rozšířena o nové úseku, sloužící pro obsluhu nové výstavby. Jejich realizace může být na základě plánovací smlouvy zabezpečena stavebníkem. Většinu MK v obci lze zařadit do funkční skupiny D1 - zklidněné se smíšeným provozem. Jako obslužná - funkční skupina C3, kategorie MO 8/40 zařazena ještě MK s návazností na polní cestu směrem na Dobřínsko a Moravský Krumlov.

1.4. Doprava v klidu

S ohledem na malou kapacitu většiny objektů občanské vybavenosti  je navrženo vyznačit na návsi 5 stání jako sdílené odstavné plochy pro okolní zařízení (hostinec, OÚ, pošta, hřiště) a 5 stání u obchodu, kde je doporučeno vybudovat i odpočívku pro cykloturisty.

Uspokojování potřeb dopravy v klidu v obytné zástavbě se  předpokládá především na vlastních pozemcích rod. domků (garáže, zahrady). Při výstavbě nových rodinných domků i rekonstrukcích stávajících objektů pro účely bydlení a ostatní účely je třeba v podmínkách  stavebního povolení požadovat vyřešení odstavování vozidel v objektu, příp. na pozemku stavebníka. To se týká zejména oblastí, kde je  odstavování vozidel problematické - především podél průtahu silnic.

1.5. Veřejná hromadná doprava osob

Nejsou požadavky na plochy pro budování dopravních zařízení pro hromadnou dopravu osob.

1.6. Účelová doprava

Síť účelových komunikací v katastru, sloužící především zemědělskému, částečně lesnímu hospodářství je stabilizována. Je navržena obnova úseku účelové komunikace v trati U kamenného kříže za účelem vedení spojovací cyklotrasy směrem na Moravský Krumlov a zpřístupnění památkově chráněného objektu (kříž) v ploše spojeného půdního bloku. Je navrženo vybudování mostu přes říčku Olešnou na ÚK směrem ke hřišti, která nahradí stávající brod.

1.7. Pěší a cyklistická doprava

1.7.1 Pěší trasy

Je navrženo dokončení chodníků (alespoň jednostranně) podél průtahu silnice II/396. Předpokládá se dobudování pěších cest v plochách veřejné zeleně a zpřístupnění pro pěší navržených ploch krajinné zeleně severně nad zámeckým parkem (procházkové trasy a vyhlídka na základě podrobnější projektové dokumentace ve vazbě na možné nové využití zámku).

U MK ve funkční skupině D, vzhledem k jejich zařazení jako zklidněné, chodníky nejsou.

Síť turistických značených cest je stabilizována (žlutá značka, vedená údolím Rokytné s odbočkou k zámku), je třeba zajistit její průchodnost.

1.7.2. Cyklistická doprava

Je navržena nová spojovací cyklotrasa po obnovené účelové komunikaci z Tulešic sněrem na Dobřínsko mezi stávajícími cyklotrasami 5006 (Dobšice-Tulešice-Jevišovice, 90 km) a 404 (Moravský Krumlov-Dolní Dubňany-Rajhradice, 31 km). Na území obce lze vybudovat na vhodných místech podél cyklotras odpočívky, informační body a další zařízení pro účely cestovního ruchu (na základě podrobnější projektové dokumentace).

##### 2. Technická infrastruktura

2.1  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

2.1.1.  Koncepce zásobování vodou

Obec bude zásobena z vybudované veřejné vodovodní sítě. Její stav je vyhovující a pokrývá aktuální potřebu pitné vody. Je v majetku obce (provoz zajišťuje VAS a.s. Brno, divize Třebíč).

Hlavním zdrojem surové vody vodovodu je nádrž Vranov, odkud je přes ÚV Štítary přivaděčem Vranov – Moravské Budějovice – Dukovany a skupinovým vodovodem Třebíč plněn vodojem Rešice (2x 250 m3, max.hl. 355,00 m.n.m.). Z tohoto vodojemu je zásobovacím řadem DN 150 gravitačně zásobena rozvodná síť v obci.

2.1.2.  Rozvoj vodovodů

Síť bude rozšiřována dle potřeby nové výstavby. Výstavba na navržených zastavitelných plochách bude napojena na stávající nebo prodloužené řady veřejné vodovodní sítě.

2.1.3. Ochranné pásmo vodovodu

Podle zákona č. 274 / 2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích

je ochranné pásmo vodovodu do DN 500	 		1,5 m od vnějšího líce potrubí.

2.2. ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

2.2.1. Koncepce odkanalizování obce

Odpadní vody od obyvatel budou odváděny do stávající splaškové kanalizace a čištěny v obecní ČOV (mechanicko-biologická, typ BC 40C), která byla rekonstruována a do trvalého provozu uvedena v 02/2002. V technicky odůvodněných případech mohou být domy vybaveny jímkou na vyvážení.

2.2.2. Rozvoj kanalizace

Kanalizační síť bude rozšiřována dle potřeby nové výstavby. Výstavba na navržených zastavitelných plochách bude napojena na stávající nebo prodloužené řady veřejné kanalizační sítě.

Dešťové vody budou v maximální možné míře uváděny do vsaku, jímány a účelově využívány (zálivka apod.).

2.2.3. Ochranná pásma

- zakrytá ČOV vybavená technologií dle příslušných technických předpisů 	bez OP

- Podle zákona č.274 / 2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích

je ochranné pásmo kanalizace do DN 500	od vnějšího líce potrubí		1,5 m

2.3. VODNÍ TOKY A PLOCHY

2.3.1. Návrh opatření

Významný vodní tok řeka Rokytná, ve správě podniku Povodí Moravy s.p., závod Dyje, provoz Náměšť nad Oslavou má stanovené zátopové území, které je třeba respektovat. Tulešický potok ani potok Olešná v katastru obce Tulešice nevyžadují žádné souvislé revitalizační úpravy. Při detailním průzkumu je možno vytipovat dílčí úseky, vhodné pro revitalizační zásahy s cílem zvětšení hloubky vody, vytvoření proudových stínů a tůněk a zvýšení druhové skladby vegetačního doprovodu koryta. Projektování i realizace revitalizačních opatření by měly být etapové na základě reakce ekosystému na opatření předchozí etapy. Samozřejmostí musí být běžná údržba koryta a břehových porostů za účelem zachování stabilní průtočné kapacity koryta a dalších objektů na toku.

Tulešický potok je veden v dolní části toku mezi zástavbou, koryto je tvořeno opěrnými zdmi a kynetou. Zde je nutné provést pročištění průtočného profilu toku, odstranění náletových křovin a opravu stěn kamenných zdí. U mostních objektů musí být průtočné profily udržovány tak, aby nedocházelo při velkých průtocích ke vzdutí. Nedostatečné průtokové poměry v zástavbě mohou být řešeny vybudováním záchytné nádrže s retenčním účinkem nad obcí.

Vodní plochy v obci doporučujeme zachovat a využít jako vodní biotop se začleněním  do celkové úpravy dané lokality.

V nivě řeky Rokytné jsou navržena na revitalizační opatření. Jejich součástí je vybudování vodní nádrže s litorálním pásmem a izolovanými tůněmi a dále  provedení výsadby zeleně v okolí navrhované vodní plochy.

2.3.2. Ochranná pásma vodních toků, rybníků a jezer

Ochranná pásma nejsou v současné době taxativně v legislativě vymezena. Podle zák.č.254/2001 Sb. O vodách může správce vodního toku při výkonu správy VT užívat pozemky sousedící s korytem a to u významných VT (Rokytná) nejvýše do 8 m od břehové čáry a  u drobných VT do 6 m (manipulační pruh). Vodoprávní úřad může na základě požadavku vlastníka vodního díla stanovit ochranná pásma. Vlastníci okolních pozemků mají však nárok na majetkovou újmu.

2.4. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

2.4.1. Návrh zásobení plynem

Obec bude zásobována zemním plynem z VTL plynovodu DN 150 Vémyslice – Tulešice - Rešice, který prochází severně od zastavěného území obce pomocí VTL plynovodního přivaděče PE DN 90 a STL regulační stanice u silnice II/392. Plynovodní přivaděč v prodloužení slouží pro zásobení dalších obcí (Čermákovice). Kapacita zdroje - regulační stanice v Tulešicích je výhledově postačující.

2.4.2. Ochranné pásmo plynovodů:

ochranné pásmo dle § 68 zákona č. 458/2001 Sb.: - do DN 200			  4 m

- nad DN 500			12 m

- STL v zast. území obce	  1 m

Zřizovat stavby v bezp. pásmu lze pouze s předchozím písemným souhlasem fyzické, či právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení. Stavební činnosti a úpravy terénu v ochranném pásmu lze provádět pouze s předchozím písemným souhlasem dodavatele, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení.

2.5. Zásobení elektrickou energií

2.5.1. Návrh zásobení elektrickou energií

Elektrická energie pro obec Tulešice bude zajišťována ze stávajícího systému 22 kV přes vybudované distribuční trafostanice 22/0.4 kV. Obec bude zásobena ze stávajících a dle potřeby rozšířených rozvodů NN, které jsou převážně venkovní, s dostatečnou přenosovou  schopností pro stávající odběry i stavby na navržených zastavitelných plochách. Další rozvoj energetických zařízení bude záviset na  rozvoji obce a bude řešen ve spoluprácei se správcem sítě. V prostoru přestavbového území (plochy smíšené, areál ZD na západním okraji obce) je navržena přeložka vedení VN z důvodu přesunu trasy na veřejný pozemek navrženého koridoru komunikace a uvolnění zastavitelné přestavbové plochy a plochy rezervy bydlení pro nové využití.

2.6. TELEKOMUNIKACE

2.6.1. Návrh řešení

Z požadavků na rozvoj telekomunikací nevyplývá žádná potřeba nových ploch a zařazení změn v území do územního plánu. V obci není žádné obsluhované telekomunikační zařízení. Přístupová síť pokrývá veškeré současné požadavky. Případná další výstavba může být vyvolána novými požadavky na připojení.

2.6.2. Ochrana stávajících zařízení

Na k.ú. obce se vyskytují podzemní vedení a další zařízení telekomunikačních sítí, která jsou chráněna ochranným pásmem dle zák.č.151/2000 Sb. Trasy některých tras dle předaných podkladů jsou zakresleny ve výkresové části. Přesnou polohu jednotlivých zařízení je nutné získat u správce sítě včetně upřesnění podmínek jejich ochrany vždy pro jednotlivé konkrétní záměry v území až v době jejich investiční a projektové přípravy.

##### 2.7. Nakládání s odpady

2.7.1. Návrh řešení

Z požadavků na rozvoj odpadového hospodářství nevyplývá žádná potřeba nových ploch a zařazení změn v území do územního plánu. Likvidace směsného komunálního odpadu, vytříděných nebezpečných složek, stavební suti i ostatních odpadů bude na úrovni obce zajišťována ve spolupráci s oprávněnou firmou na základě smlouvy skládkováním, případně jiným způsobem, mimo území obce. Operativní nakládání s odpady bude řízeno vydanými předpisy obce v souladu s platnou legislativou, potřebné manipulační plochy pro kompostování apod. lze vyčlenit v rámci navržených ploch smíšených.

V oblasti hospodaření s odpady navrhujeme:

- snižovat množství odpadů u původce

- zabezpečit třídění odpadů, svoz a následnou  likvidaci (recyklaci) na                      celém správním území obce

- likvidovat případné černé sládky (již v počátku)

- zabezpečit čistotu v obci.

Jedná se  především o organizační opatření ze strany  obecního úřadu.

##### 3. Občanské vybavení

4.1. Návrh řešení

V budoucím období budou občané obce využívat stávající občanské vybavení v obci.

Nové využití zámeckého areálu.

Pro rozšíření nabídky občanského vybavení je navrženo nově využít památkově chráněný areál zámku. Objekt se zázemím i park vyžaduje rekonstrukci, kterou je nutné již od doby přípravy detailně konzultovat s orgány  památkové péče. Doporučuje se zde umístit např. informační centrum a zázemí mikroregionu, regionální kulturní instituce apod. Je po rekonstrukci vhodný i pro umístění vyššího vybavení v oblasti vzdělávání a výchovy, sociálních služeb (budova sloužila od roku 1961 jako ústav sociální péče s kapacitou cca 100 osob, provoz byl ukončen v roce 2001 po nahrazení kapacity novou výstavbou), zdravotních služeb ap.

Komerční využití je komplikováno předpokládanými vysokými náklady rekonstrukce. V úvahu připadá zejména luxusní bydlení a ubytování, nadstandardní individuální sociální a zdravotní služby apod. V případě využití pro soukromé účely je doporučujeme sjednat vhodný režim pro veřejně přístupnou část areálu (hlavní budova zámku, park).

Občanské vybavení v lomu s ukončenou těžbou.

Uvnitř přírodního parku Rokytná na levém břehu řeky je navržena plocha pro občanské vybavení na dně kamenolomu s ukončenou těžbou. Po stěnách lomu, který vytváří hluboký zářez je veden regionální biokoridor (RBK 1483/1). Využití plochy je třeba od doby přípravy konzultovat s orgány ochrany přírody. Plocha je doporučena zejména k umístění aktivit spojených se vzděláváním a výchovou v oblasti ochrany přírody, životního prostředí a dalších podobných aktivit neziskových organizací apod. Nevhodné je běžné pojíždění plochy motorovými vozidly, skládkování apod. Současné využití pro skládky dřeva je třeba ukončit a plochy vyčistit, do doby nového využití bude plocha sloužit jako plocha krajinné zeleně.

Další objekty a zařízení občanského vybavení mohou být dle potřeby umístěny uvnitř obytné zóny.  Stávající zařízení budou v budoucnu dále zkvalitňována, budou probíhat jejich opravy, údržba a rekonstrukce.

##### 4. Veřejné prostranství

Jako stávající veřejná prostranství jsou v územním plánu vymezeny všechny průtahy silnic, místní komunikace příp.ulice, chodníky, veřejná zeleň a plochy uvnitř ní (dětská hřiště, cesty apod.), náves, a další prostory přístupné každému bez omezení (obecně přístupné) a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (§ 34, zák. č.128/2000 Sb. v platném znění).  Další plochy budou součástí navržených zastavitelných ploch.

Jako veřejná prostranství jsou nově navrženy:

- park u zámku,

- místní komunikace, součásti změn v území Z1 a Z2,

- účelová komunikace ke hřišti včetně přemostění Olešné.

V příštím období se předpokládá údržba stávajících veřejných prostranství a zkvalitňování jejich vybavení (mobiliář, úpravy povrchů, údržba zeleně, nové výsadby apod.). Po dohodě s obcí zde mohou být umísťovány prvky technické a dopravní infrastruktury, je doporučena postupná kabelizace rozvodů NN. Plochy těchto koridorů mohou být upřesněny pouze regulačním plánem.

## Koncepce uspořádání krajiny

Krajinná zeleň a prostupnost krajiny.

V plochách intenzivně zemědělsky obdělávaných v severní části katastru je navrženo obnovení části původní cesty dle PK (pozemkový katastr) a obnovení cestní sítě vedené v KN (půdní blok cca 45 ha, cesty uvnitř jsou v terénu zrušeny) a doplnění interakčních prvků v souběžných pruzích s protierozní funkcí. Jedná se o trati: V lukách, U kamenného kříže. Minimální šíře ploch pro zakládání interakčních prvků je 2 m. Plochy jsou součástí koridorů účelových cest (alespoň jednostranně) a nejsou samostatně vyčleněny ze ZPF, jejich návrh je směrný, pro upřesnění jejich řešení je nutné zpracovat podrobnější projektovou dokumentaci.

Navrhované interakční prvky jsou rozděleny na 4 typy:

IP1 - dosadba alejí doplněných keři a větrolamů podél stabilizovaných polních cest, šíře u větrolamů do 7m, doporučeny domácí dřeviny dle STG, případně dřeviny ovocné,

IP2 - dosadba břehových a doprovodných porostů podél vodotečí a vodních ploch, doporučeny domácí dřeviny dle STG, dřeviny ovocné jsou nevhodné,

IP3 - dosadba solitérních dřevin k drobným sakrálním stavbám (kříže, boží muka apod.), doporučují se domácí druhy stromů (lípa malolistá nebo velkolistá, dub zimní, javor mléč, jeřáb břek a jeřáb muk),

IP4 - dosadba ochranných pásů stromů a keřů kolem středisek zemědělské výroby a jiných podobných areálů (výroba, sklady apod.) s hygienickou funkcí, doporučeny domácí dřeviny dle STG, dřeviny ovocné jsou nevhodné.

Jsou navrženy plochy pro založení skladebných částí ÚSES (nadregionální biokoridor - NRBK K139/3, regionální biokoridor RBK 1483/1, regionální biocentrum RBC 222 Koválov, místní biokoridory) nebo jejich rozšíření (místní biocentra) - viz tabulková část. Realizace prvků ÚSES je součástí seznamu veřejně prospěšných staveb a opatření.

Podél řeky Rokytné prochází stávající značená turistická stezka (žlutá). Je navržena úprava její trasy v úseku podél Oulehlova mlýna (nyní Kopečkův mlýn), pro technické i směrové upřesnění je třeba zpracovat podrobnější dokumentaci. Stezka je obsažena v seznamu VPS.

Další navržená opatření:

- Plocha pro revitalizační opatření (Z8) v nivě řeky Rokytné. Účelem navrhovaných  revitalizačních opatření je v zájmovém území vytvořit nové podmínky pro rozvoj rostlinných a živočišných společenstev mokřadního a vodního typu. Technické řešení spočívá ve vybudování vodní nádrže zahloubené pod úroveň stávajícího terénu, která bude mít jak volnou vodní hladinu tak i litorální pásmo s mělkou vodou. Kromě nádrže se zde vybudují rovněž vodní tůně napájené jen spodní vodou.. Nádrž bude protékána odběrem vody z Dolnodubňanského potoka, na kterém se vybuduje vzdouvací objekt. Odběr do nádrže bude přes odběrný objekt a přívodní kanál. Vypouštění vody z nádrže bude přes výpustný objekt s odpadním kanálem zaústěným do řeky Rokytné. Přes výpustný objekt bude přepouštěna voda přitékající do nádrže a také jej bude možno použít pro vyprázdnění nádrže.

Součástí revitalizačních opatření je výsadba rozptýlené zeleně v okolí navrhované nádrže.

##### -Trvalé travní porosty – k ochraně plochy zámeckého parku před zvýšenými přítoky extravilánových vod je navrženo obnovit louky ve svodnicích severně od něho.

Doporučená opatření v péči o krajinu a veřejnou zeleň:

Potřebné podmínky pro realizaci územního systému ekologické stability vytvoří provedení komplexních pozemkových úprav. Jako podklad pro hospodaření v krajině doporučujeme zpracovat komplexní dokumentaci, postihující všechny aspekty tj. krajinářské hledisko, zemědělství, vodohospodářská a protierozní opatření, rekreační využití, cestní síť,  včetně návrhu opatření a stanovení limitů a povinnosti adresně pro jednotlivé vlastníky a pro obec. Prvním praktickým krokem v péči o zeleň má být ošetření všech stávajících  porostů, vyčištění, vyhledání a odstranění nevhodných skládek ap. a zajištění provádění pravidelné údržby trávníků u silnic, mezí, drobných staveb v krajině, polních cest. Novou výsadbu, obnovu alejí, realizaci chybějících prvků ÚSES - biokoridorů a biocenter a další opatření je třeba provádět podle kvalifikovaně zpracované projektové dokumentace. Při úpravách je nutno řešit rovněž protierozní opatření v souladu s ÚSES. Údržbu veřejné zeleně v obci provádět dle zpracovaného generelu veřejné zeleně v obci, včetně návrhu údržby a obnovy.

V souladu se zák.č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je nutné důsledně chránit přírodní koryta potoků, potoční nivy a břehové porosty a další významné krajinné prvky, udržovat existující pastviny, lesní porosty a obnovit zaniklé louky. Zásahy snižující geodiverzitu území (odstraňování skalních výchozů, terénních prohlubní, nevhodné úpravy toků, mokřadů apod.) jsou nepřípustné.

Kostra ekologické stability a územní systém ekologické stability (ÚSES).

Součástí ÚP je vymezení kostry ekologické stability a plán místního územního systému ekologické stability. Prvky ÚSES a EVSK jsou zakresleny v grafické části ÚP (hlavní výkres, výkres veřejně prospěšných staveb, koordinační výkres), podmínky pro využití ploch biocenter a biokoridorů jsou uvedeny v kapitole f) textové části ÚP a specifikovány v tabulkách (přílohy textové části ÚP). Úplná textová část plánu ÚSES je součástí dokumentace jako příloha odůvodnění ÚP.

Mimo vymezené ekologicky významné segmenty jsou v území další VKP stanovené ze zákona (zák.č.114/1992 Sb. v platném znění), jejichž stupeň ekologické stability je poměrně vysoký. Jedná se především o lesy na území přírodního parku, segmenty xerotermních lad, vodní toky a rybníky.

Chráněná území.

Na území nejsou vyhlášena maloplošná zvláště chráněná území, je zde však poměrně rozsáhlý Přírodní park Rokytná a také evropsky významná lokalita systému ochrany přírody NATURA 2000 (CZ0623819 - Rokytná).

Protierozní opatření, ochranu před povodněmi

Na erozně ohrožených plochách byly navrženy stavebnětechnická opatření ke zmírnění erozního ohrožení. Jedná se zatravněné plochy - záchytné průlehy nad zámeckým parkem, protierozní účinek budou mít i obnovené cesty a doprovodná zeleň – interakční prvky. Pro upřesnění technického řešení je třeba provést podrobné posouzení erozní ohroženosti a odtokových poměrů. Problematika bude komplexně dořešena v rámci pozemkových úprav.

Na zemědělsky obhospodařovaných plochách je třeba na všech pozemcích katastru dodržovat standardní protierozní opatření a to především v oblasti agrotechnické a organizační. Výrazné protierozní účinky mají pícniny, zejména vojtěška a traviny, naopak ohrožení erozí zvyšuje pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, slunečnice apod.). Při správném použití jsou osevní postupy významným prostředkem k ochraně půdy před erozí. Vlastníci a uživatelé půdy jsou povinni dodržovat ustanovení Zákona o ochraně  zemědělského půdního fondu 334/92 Sb , především části. II. Hospodaření na zemědělském půdním fondu §3 a části III. Zásady ochrany zemědělského půdního fondu.

Agrotechnická opatření – doporučené kultury :

| Sklon pozemku | Stupeň erozní ohroženosti | Druh kultury |
| --- | --- | --- |
| 0 - 5 % | neohrožená půda | Okopaniny,řepa, kukuřice a všechny ostatní plodiny erozně náchylné |
| 5 – 14 % | mírně ohrožená půda | Obiloviny, plodiny erozně náchylné pouze v kombinaci pásového střídání plodin, nebo realizace technických PEO |
| 14 – 21 % | středně až výrazně ohrožená půda | Jetel, vojtěška, pícniny ( obiloviny pouze v případě pásového střídání plodin, nebo realizace technických PEO |
| 21 – 36 % | výrazně ohrožená půda | Zatravnění, případně jeteloviny |
| nad 36 % | katastrofálně ohrožená půdy | zalesnění |

Rekreace

V území nejsou vyčleněny stávající ani nové plochy pro rekreaci. S ohledem na perspektivu dalšího rozvoje turistiky a cestovního ruchu a možný přínos pro ekonomiku obce doporučujeme na území obce budovat potřebnou infrastrukturu v rámci ploch bydlení, občanské vybavenosti, případně ploch smíšených.

v nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem technická opatření a stavby, které zlepší jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, např. turistické a cyklistické stezky,  hygienická zařízení, ekologická a informační centra.

##### Dobývaní nerostů

Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů, ve smyslu ustanovení §15 odst. 1 zák.č.44/1998 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a §13 odst. 1 až 3 zákona č.66/2001 Sb., úplné znění zákona o geologických pracích, dle mapy ložiskové ochrany 1: 50 000, list 24-33 Moravský Krumlov, nejsou v k.ú. Tulešice vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo jejich  prognózní zdroj a nejsou zde stanovena chráněná ložisková území (CHLÚ).

Jižně od zastavěného území obce je evidováno poddolované území z minulých těžeb „Tulešice – po těžbě rud do 19.stol. – ev.č. 2433014.

## Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

## Při využití ploch je třeba respektovat Zásady celkové koncepce rozvoje obce a Hlavní cíle (priority) rozvoje a cíle ochrany hodnot území uvedené v kapitole B) Koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot a rovněž Urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny uvedené v kapitole C) Urbanistická koncepce.

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití:

##### PLOCHY BYDLENÍ

Slouží převážně pro bydlení. Zahrnují také pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství.

Převažující účel využití :

- (BV) bydlení venkovského charakteru. Venkovské usedlosti, rodinné a bytové domy, mají zpravidla integrované hospodářské zázemí a připojenou zahradu.

Přípustné využití :

- obytné budovy venkovského charakteru, zahrady a malé vedlejší zemědělské hospodářství(malé chovy hospodářských zvířat), a všechny ostatní druhy budov a činnosti vyhovující zákonným předpisům*)

- související občanské vybavení sloužící zejména obyvatelům ve vymezené ploše

- obchody a stravovací provozovny, ubytovací zařízení

- integrovaná zařízení služeb, řemeslné a jiné podobné provozovny, vyhovující zákonným předpisům*)

- související dopravní a technická infrastruktura a pozemky veřejná prostranství

Podmíněně přípustné využití :

- zařízení vyššího občanského vybavení, stavby pro sociální účely, stavby církevního, kulturního, zdravotnického, školského a sportovního charakteru

- výrobní provozovny nerušící*) svým provozem, dopravní obsluhou

- zařízení a provozovny jako monofunkční objekty

- ostatní objekty a činnosti ve zdůvodněných případech, pokud vyhovují všem obecně platných zákonným předpisům

Nepřípustné využití:

- umisťování staveb a zařízení, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení nad obvyklou míru nebo nejsou slučitelné s bydlením

*) ustanovení zák.č. 258/2000 Sb., nař.vl,. 502/2000 Sb. a další

##### PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - OI

Jsou určeny pro umístění staveb a zařízení občanského vybavení. Zahrnují také pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.

Převažující účel využití :

- veřejná vybavenost (stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva)

- plochy komerčních zařízení

- plochy pro tělovýchovu a sport

Přípustné využití :

- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva

- komerční využití (administrativa, obchod, služby, ubytování  apod.)

- infrastruktura cestovního ruchu, zařízení pro tělovýchovu a sport, ubytování, stravování a další

- provozovny služeb a jiné pomocné objekty zabezpečující provoz nebo s doplňující účel využití plochy

- bydlení

- stavby pro církevní účely

- související dopravní a technická infrastruktura a veřejná prostranství

Podmíněně přípustné využití :

- zařízení vyššího občanského vybavení

- další objekty a činnosti ve zdůvodněných případech, pokud vyhovují všem obecně platných zákonným předpisům

Nepřípustné využití:

- umisťování objektů a všech dalších činností a provozů, prokazatelně zhoršujících kvalitu daného území a pohodu bydlení na sousedních plochách nad obvyklou míru

PLOCHY  DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURY

Zahrnují pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, drah a jiných druhů dopravy. Součástí koridorů silnic jsou oboustranné pruhy pro doprovodnou zeleň, u účelových cest alespoň jednostranné pruhy pro interakční prvky (ÚSES) o minimální šířce 2 m.

Převažující účel využití :

- (DS) plochy silniční dopravy

Přípustné využití :

- plochy komunikací, dopravní stavby a zařízení

- dopravní služby, čerpací stanice, garáže, plochy parkování a odstavování apod.

- plochy po pěší, cyklisty a další druhy dopravy

- doprovodná zeleň

- další objekty a činnosti ve zdůvodněných případech, pokud vyhovují všem obecně platných zákonným předpisům

Nepřípustné využití:

- umisťování objektů a všech dalších činností, prokazatelně zhoršujících kvalitu daného území a pohodu bydlení na sousedních plochách nad obvyklou míru

##### PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Zahrnují pozemky vedení a staveb a s nimi provozně souvisejících zařízení technického vybavení, případně pozemky související dopravní infrastruktury.

Převažující účel využití :

- (TI) technická infrastruktura

Přípustné využití :

- vedení a stavby např. vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení a dalších zařízení veřejných sítí a produktovodů

- stavby a zařízení technické vybavenosti lze umístit (kromě ploch pro technickou vybavenost) ve všech plochách, pokud slouží bezprostřední obsluze území a pokud se nemohou stát zdrojem závad pro plochu samotnou nebo její okolí.

Podmíněně přípustné využití :

- pomocné objekty zabezpečující provoz nebo s doplňující účel využití plochy

- související parkování, drobná výroba, sklady, vedlejší výrobní a servisní činnost spojená s technickou vybaveností

- služební byty, pohotovostní ubytování apod.

- další objekty a činnosti ve zdůvodněných případech, pokud vyhovují všem obecně platných zákonným předpisům

Nepřípustné využití:

- umisťování objektů a všech dalších činností, prokazatelně zhoršujících kvalitu daného území a pohodu bydlení na sousedních plochách nad obvyklou míru

PLOCHY SMÍŠENÉ - SV

Plochy charakteristické různorodostí funkcí, kombinace vzájemně se nerušících funkcí bez specifikace funkce převažující.

Přípustné využití :

- maloobchodní, velkoobchodní provozovny, administrativa

- obslužná a dopravní zařízení, služby

- řemeslné provozovny, výroba

- zařízení ostatních služeb výrobních i nevýrobních

- související dopravní a technická infrastruktura a veřejná prostranství

Podmíněně přípustné využití :

- bydlení, ubytování

- turistická infrastruktura

- zařízení občanského vybavení

- další objekty a činnosti ve zdůvodněných případech, pokud vyhovují všem obecně platných zákonným předpisům

- technická infrastruktura, plochy pro odpadové hospodářství obce

Nepřípustné využití:

- Umisťování staveb, zařízení a činností, narušujících ostatní funkce na vymezené ploše a prokazatelně snižujících kvalitu prostředí souvisejícího území, zejména bydlení v obci nad obvyklou míru

PLOCHY ZAHRÁDEK – RZ

Jsou určeny pro individuální rekreaci - výhradně pro zahrádkaření. Jedná se o nezastavitelné území, plochy zemědělské půdy, které patří do zemědělského půdního fondu (ZPF). Využití ZPF se řídí obecně závaznými právními předpisy (zejména zák.č.334/1992 Sb. o ochraně ZPF, č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a č. 17/1992 Sb. o životním prostředí) v platném znění.

Přípustné využití:

- plochy zahrádek, zahrádkářské osady, zahrádkářské chaty

- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, pro ochranu přírody a krajiny a ostatní přípustné v nezastavěném území (§18, odst.5 zák.č.183/2006 Sb.)

Podmíněně přípustné funkční využití:

- infrastruktura cestovního ruchu

- plochy rekreační zeleně, pro aktivní rekreaci a sport (nestavební plocha)

Nepřípustné funkční využití:

- umisťování objektů, činností a provozů, nesouvisejících s danou funkcí

##### PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - UV

Plochy veřejných prostranství (§ 34 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění) ve venkovském prostředí zpravidla s vysokým podílem zatravněných ploch, přírodní i uměle založené zeleně, vodních ploch a toků. Jsou koridorem pro vedení technické a dopravní infrastruktury.

Převažující účel využití :

- plochy ulic, návsí, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení (sloužící obecnému užívání) bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru

Přípustné využití :

- zpevněné i nezpevněné plochy, chodníky, vjezdy do objektů apod.

- vegetační úpravy, které svým charakterem odpovídají  funkci plochy s ohledem na související ochranné režimy  (režim památkové ochrany, ÚSES ap.)

- stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají  způsobu využívání ploch  a mají doplňkovou funkci  např. altánky, hřiště, pomníky, přístřešky, odpočívky pro turisty, informační body, venkovní sezení u restaurací ap.

- stavby a opatření vodohospodářského charakteru, krajinářské, revitalizační aj. úpravy, mokřady, průlehy, apod.

Podmíněně přípustné využití :

- plochy komerčních zařízení

- jiné využití ve zdůvodněných případech, pokud vyhovuje všem obecně platných zákonným předpisům

- na vhodném místě, zejména na okraji ploch UV, parkovací stání pro návštěvníky aktivit  na těchto plochách

Nepřípustné využití:

- umisťování nesouvisejících a jiných funkcí zhoršujících kvalitu prostředí

##### PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ - HO

Jejich využití je možné pouze v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zák.č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, zák.č.17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění a dalšími předpisy, upravujícími problematiku na úseku vod, ochrany přírody a krajiny. Zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních   toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití.

Převažující účel využití :

- plochy vodní a vodohospodářské

Přípustné využití :

- vodní plochy a toky, vodohospodářské plochy a zařízení pro sledování a regulaci vodního režimu apod.

- stavby a opatření k ochraně před vodní erozí, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof

- další objekty a činnosti ve zdůvodněných případech, pokud vyhovují všem obecně platných zákonným předpisům

Nepřípustné využití:

- Umisťování staveb, zařízení a činností, prokazatelně zhoršujících kvalitu prostředí v území a pohodu bydlení v obci nad obvyklou míru

PLOCHY NEZASTAVITELNÉ

V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.

##### PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ -ZK

Plochy zeleně na nelesních pozemcích mimo zastavěné území a zastavitelné plochy a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Jsou určeny pro zachování a obnovu přírodních  a krajinných hodnot území.

Převažující účel využití :

- (ZK) plochy krajinné zeleně

Přípustné využití :

- přirozené, přírodě blízké dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitéry s podrostem bylin, keřů a travních  porostů

- travní porosty bez dřevin, květnaté louky

- bylinné - travnatá lada, skály, stepi, mokřady

- pěší a cyklistické stezky a další technická opatření a stavby spojená s rekreací a cestovním ruchem jako hygienická zařízení, ekologická a informační centra apod.

- drobné sakrální stavby (boží muka, kříže ap.)

- drobné stavby zejména pro vzdělávání a výzkumnou  činnost (naučné stezky ap.)

Podmíněně přípustné využití :

- turistické stezky a cesty na lesních cestách, turistická infrastruktura

- drobné sakrální a jiné stavby (boží muka, kříže, pomníky ap.)

- stavby zejména pro vzdělávání a výzkumnou  činnost (naučné stezky ap.),

- další objekty a činnosti ve zdůvodněných případech, pokud vyhovují všem obecně platných zákonným předpisům

Nepřípustné využití:

- umisťování nesouvisejících a jiných funkcí zhoršujících kvalitu prostředí nad obvyklou míru a výstavba nových rekreačních objektů

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY - PZ

Plochy zemědělské půdy patří do zemědělského půdního fondu (ZPF), kam náležejí též nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy proti erozi apod.

Převažující účel využití :

- Plochy zemědělské půdy (orná půda, trvalé travní porosty, sady, zahrady ap.)

Přípustné využití :

Využití ZPF se řídí obecně závaznými právními předpisy (zejména zák. č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF v platném znění, č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění).

V územním plánu jsou vymezeny základní požadavky na koordinaci hospodaření na zemědělském půdním fondu a ÚSES, požadavky na ochranu půdy proti vodní a větrné erozi. Následně se pozemkovými úpravami ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, a zajišťují se jimi podmínky pro upřesnění a realizaci opatření ke zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a opět jako závazný podklad pro územní plánování.

Hospodařit na zemědělském půdním fondu musí vlastníci nebo nájemci pozemků tak, aby neznečišťovali půdu a tím potravní řetězec a zdroje pitné vody škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů, nepoškozovali okolní pozemky a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy a pokud existují, chránili obdělávané pozemky podle schválených projektů pozemkových úprav. Změnu louky nebo pastviny na ornou půdu lze uskutečnit jen na základě souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu je oprávněn z důvodu ochrany životního prostředí uložit vlastníku či nájemci zemědělské půdy změnu kultury. Rozhodnutí o uložení změny kultury zemědělské půdy opravňuje vlastníka či nájemce, aby mu orgán ochrany zemědělského půdního fondu uhradil vzniklé náklady a ztráty z této změny vyplývající.

Podmíněně přípustné využití :

- turistické stezky a cesty na polních cestách, turistická infrastruktura

- drobné sakrální a jiné stavby (boží muka, kříže ap.)

- drobné stavby zejména pro vzdělávání a výzkumnou  činnost (naučné stezky ap.)

- stavby a opatření vodohospodářského charakteru, krajinářské, revitalizační, protierozní aj. úpravy, mokřady, průlehy, apod. na plochách navržených k zatravnění a jinde

- další využití ve zdůvodněných případech, pokud vyhoví všem obecně platných zákonným předpisům

Nepřípustné využití:

- umisťování nesouvisejících a jiných funkcí zhoršujících kvalitu prostředí nad obvyklou míru a výstavba nových rekreačních objektů

PLOCHY LESNÍ – PL

Jsou pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkcí lesů (PUPFL) a jiné pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství.

Převažující účel využití :

- (PL) plochy lesní  a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Přípustné využití :

- Jejich využití je možné pouze v souladu se zák.č.289/1995 Sb. o lesích (lesní zák.).

Podmíněně přípustné využití :

- turistické stezky a cesty na lesních cestách, turistická infrastruktura

- drobné sakrální a jiné stavby (boží muka, kříže, pomníky ap.)

- drobné stavby zejména pro vzdělávání a výzkumnou  činnost (naučné stezky ap.)

- další objekty a činnosti ve zdůvodněných případech, pokud vyhovují všem obecně platných zákonným předpisům

Nepřípustné využití:

- umisťování nesouvisejících a jiných funkcí zhoršujících kvalitu prostředí nad obvyklou míru a výstavba nových rekreačních objektů

ÚP Tulešice - Přehled navržených změn v území (Z), ploch přestavby (P)

| Označení změny | Popis | Navržený způsob využití | Kapacita ploch bydlení*) | Celková plocha (ha) | Specifické koncepční podmínky | Požadována US**), podmínka RP***), etapa výstavby, VPS, další podmínky, poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Prostorová regulace | Objemová regulace |  |
| Z1 | Lokalita bydlení na SV okraji obce mimo zastavěné území | BV - bydlení venkovského char. DS – doprava silniční (veřej. prostranství) | 10 RD/ 20 BJ | 0,84 | P2 | O2 | VPS §170 zák.č.183/2006 Sb. (koridor š. 8 m pro místní komunikaci) |
| Z2 | Lokalita bydlení na V okraji obce mimo zastavěné území | BV - bydlení venkovského char. DS – doprava silniční (veřej. prostranství) | 7 RD/14 BJ | 1,03 | P2 | O2 | VPS §170 zák.č.183/2006 Sb. (koridor š. 8 m pro místní komunikaci) |
| Z3 | Dostavba proluky na JV okraji obce mimo zastavěné území | BV - bydlení venkovského char. | 3 RD/6 BJ | 0,27 | P2 | O2 | respektovat podmínky PP Rokytná |
| Z4 | Účelová komunikace ke hřišti včetně přemostění Olešné | DS – doprava silniční (veřej. prostranství) |  | 0,06 |  |  | VPS §170 zák.č.183/2006 Sb. (koridor š. 8 m pro místní komunikaci) |
| Z5 | Plocha pro větrnou elektrárnu včetně kabelové přípojky VN | TI - technická infrastruktura |  | 0,45 |  |  |  |
| Z6 | Účelová komunikace s cyklotrasou | DS – doprava silniční |  | 0,77 |  |  | VPS §170 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z7 | Plochy pro prvky ÚSES | ZK – zeleň krajinná |  | 9,26 |  |  | VPO §101 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z8 | Revitalizační opatření v nivě řeky Rokytné | HO – plochy vodní a vodohospodářské ZK – zeleň krajinná |  | 1,62 |  |  |  |
| Z9 | Plochy veřejné zeleně u hřiště | ZO – veřejná prostranství – obecní zeleň | 1 RD/2 BJ | 1,74 | P3,P4 | O2 | VPO §101 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z10 | Chodníky podél průtahu silnice II/396 | DS – doprava silniční |  |  |  |  | VPS §170 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z11 | Turistická značená stezka (žlutá) | ZK – zeleň krajinná | 2 RD/2 BJ |  |  |  |  |
| P1 | Areál zámku a zámeckého parku – soubor nemovitých kulturních památek uvnitř zastavěného území obce | OI – občanské vybavení |  |  |  |  | VPS §101 zák.č. 183/2006 Sb. respektovat podmínky památkové péče |
| P2 | Rekonverze areálu bývalého družstva na Z okraji obce, větší část mimo zastavěné území obce | SV – plochy smíšené DS – doprava silniční (veřej. prostranství) |  | 2,39 | P2 | O2 | vyžadováno prověření ovlivnění panoramatu obce, areál bývalého družstva leží uvnitř přírodního parku Rokytná, navržené aktivity musí respektovat jeho stanovený režim |
| P3 | Dno kamenolomu s ukončenou těžbou – mimo zastavěné území obce | OI – občanské vybavení (cílový stav) ZK – zeleň krajinná (I.ETAPA - do doby realizace cílového stavu) |  | 1,15 | P2 | O2 | VPS §101 zák.č. 183/2006 Sb. lesopark, objekty pro vzdělávání a výchovu (zejména ekologickou), lom leží uvnitř přírodního parku Rokytná, navržené aktivity musí respektovat jeho stanovený režim, nesmí zasahovat ani ohrožovat plochy RBK 1483/1, ke kterým náleží stěny lomu a malá vodní plocha ve vstupní části lomu. |

*) Orientační kapacita je uváděna počtem rodinných domů a bytů, za předpokladu výstavby samostatných dvougeneračních domků. V případě jiného druhu zástavby lze kapacitu bytů přiměřeně zvýšit.

**)  US - je požadováno prověření změn využití plochy územní studií, 0 – není požadováno

***) RP  - podmínkou pro rozhodování o změnách v území je regulační plán, 0 – RP není podmínkou

Legenda:

Prostorová regulace:

| označení regulativu | obsah regulace |
| --- | --- |
| P1 | Není stanovena. |
| P2 | Dle zastavovacího plánu (doporučeno zpracování). |
| P3 | Chráněný venkovní prostor staveb bude situován tak, aby byly splněny hygienické limity hluku pro denní i noční dobu. |
| P4 | Navázat na stavební čáru sousedních objektů nebo charakter zástavby |

Objemová regulace:

| označení regulativu | obsah regulace |
| --- | --- |
| O1 | Není stanovena. |
| O2 | Respektovat charakter stávající zástavby obce a dané lokality. |
| O3 | Rodinné domy - max. 2 NP a podkroví Bytové domy - max. 3 NP a podkroví |

## Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Veřejně prospěšnou stavbou je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.

Veřejně prospěšným opatřením opatření nestavební povahy, sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.

V souladu s ustanovením § 170 zák.č.183/2006 Sb. se vymezují stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze odejmout nebo omezit práva k pozemkům a stavbám, potřebným k jejich uskutečnění:

Veřejně prospěšné stavby (§ 170 zák.č. 183/2006 Sb.)

      - Místní komunikace (Mlýnská cesta) a inženýrské sítě

      - Místní komunikace (Horní louka) a inženýrské sítě

      - Účelová komunikace s cyklotrasou

      - Účelová komunikace ke hřišti včetně přemostění Olešné

      - Chodníky podél průtahu silnice II/396

      - Turistická značená stezka – žlutá

      - Přeložka trasy VN

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ (§ 170 zák.č. 183/2006 Sb.)

      - Zatravnění – zvýšení retenční schopnosti území (nad zámeckým parkem)

      - Prvky 	ÚSES

      - Interakční prvky ÚSES v krajině

## vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

K pozemku určenému územním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu nebo pro veřejně prospěšné opatření (§ 2, odst.1, písm. l),m)), které obec vymezila v územně plánovací  dokumentaci, má obec (nebo stát podle příslušnosti k vlastnictví)dle § 101 zák.č.183/2006 Sb. předkupní právo. Obec má též předkupní právo k pozemku určenému územním plánem pro veřejné prostranství.

Veřejně prospěšné stavby (§ 101 zák.č. 183/2006 Sb.)

      - Využití areálu zámku pro občanskou vybavenst

      - Občanská vybavenost (dno lomu s ukončenou těžbou)

VeřejnÉ prostranství (§ 101 zák.č. 183/2006 Sb.)

      - Plochy veřejné zeleně u hřiště

## ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

| Územní plán obsahuje: |
| --- |
| počet listů textové části | 29 |
| počet výkresů připojené grafické části celkem |  |
| seznam výkresů | měřítko |
| 1. ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ | 1: 5 000 |
| 2. HLAVNÍ VÝKRES | 1: 5 000 |
| DOPRAVA | 1: 5 000 |
| VODOVOD, KANALIZACE | 1: 5 000 |
| PLYNOVOD, EL. ENERGIE, SPOJE | 1: 5 000 |
| 3. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY | 1: 5 000 |

| Odůvodnění územního plánu obsahuje: |
| --- |
| počet listů textové části | 46 |
| seznam výkresů grafické části | měřítko |
| a. KOORDINAČNÍ VÝKRES | 1: 5 000 |
| b. ŠIRŠÍ VZTAHY |  |
| c. ZÁBOR ZPF A PUPFL | 1: 5 000 |

###### (2) Doplňující podmínky rozvoje území

## Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, podmínky pro jeho prověření

Jsou vymezeny tyto plochy územních rezerv.

| Označení lokality | Způsob budoucího využití | Podmínky pro prověření budoucího využití plochy |
| --- | --- | --- |
| plocha |  |  |
| R1 | BV - bydlení venkovské | plocha pro výstavbu RD ve vazbě na zastavěné území mimo jeho hranice, v sousedství zastavitelných ploch bydlení, dojde k vymezení nových zastavitelných ploch a k záboru zemědělského půdního fondu |
| 1,29 ha |  |  |
| R2 | BV - bydlení venkovské | plocha pro výstavbu RD ve vazbě na zastavěné území mimo jeho hranice, dojde k vymezení nových zastavitelných ploch a k záboru zemědělského půdního fondu, plocha na okraji území PP Rokytná |
| 3,38 ha |  |  |
| R3 | BV - bydlení venkovské | plocha pro výstavbu RD uvnitř zastavěného území u jeho hranice, dojde k vymezení nových zastavitelných ploch a k záboru zemědělského půdního fondu, plocha na okraji území PP Rokytná |
| 2,62 ha |  |  |

## Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

Nejsou vymezeny.

## Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu

Nejsou vymezeny.

## stanovení pořadí změn v území (etapizace)

| Změna v území/ | Způsob využití území v I.etapě | Cílový způsob využití |
| --- | --- | --- |
| P3 – Dno kamenolomu | ZK – zeleň krajinná | OI – občanské vybavení |

Je stanoven různý způsob využití plochy P3 v etapách – do doby realizace cílového stavu je využití plochy vymezeno pro krajinnou zeleň. Jiné pořadí změn není stanoveno.

## Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných ploch, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

Jako architektonicky a urbanisticky významné plochy, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt jsou vymezeny:

| Označení lokality | Popis | Poznámka |
| --- | --- | --- |
|  | Rekonstrukce objektů a ploch zeleně v areálu zámku a zámeckého parku Centrum obce - objekty na návsi Objekty občanského vybavení | Novostavby a změny dokončených staveb (§2, odst.5, zák.č.183/2006 Sb.). |

## Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle §117 odst.1 stavebního zákona

Nejsou vymezeny.